ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПИТЬЕВОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
И ВОДООТВЕДЕНИЮ (КАНАЛИЗАЦИИ) В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

(РЕДАКЦИЯ НА 09 ИЮНЯ 2014 ГОДА)

ПРИКАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

7 апреля 2011 г.
№ 133

(САЗ 11-45)

Согласован:
Министерство экономики
Приднестровской Молдавской Республики,
Государственные администрации городов и районов
Приднестровской Молдавской Республики

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 11 ноября 2011 г.
Регистрационный N 5793

На основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 18 сентября 2009 года N 856-3-IV "О питьевом водоснабжении в Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ 09-38) и в соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 11 мая 2010 года N 340 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 10-19), приказываю:

1. Утвердить Правила предоставления услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике согласно Приложению к настоящему Приказу.

2. Считать утратившим силу Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 28 августа 2003 года N 806 (рег. N 2546 от 9 января 2003 года) (САЗ 04-2) "Об утверждении и введении в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики "Правил предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике", c изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2005 года N 1082 (рег. N 3520 от 5 апреля 2006 года) (САЗ 06-15), от 9 июня 2006 года N 456 (рег. N 3641от 26 июля 2006 года) (САЗ 06-31), от 8 июня 2007 года N 287 (рег. N 4474 от 20 июня 2008 года) (САЗ 08-24), от 4 августа 2010 года N 384 (рег. N 5355 то 20 августа 2010 года).

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Приложение
к Приказу Министерства промышленности
Приднестровской Молдавской Республики
от 7 апреля 2011 года № 133

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПИТЬЕВОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ (КАНАЛИЗАЦИИ)
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

I. Общие положения

1. Правила предоставления услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике (далее - Правила) устанавливают правовые основы отношений в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), определяют основные права и обязанности водоснабжающих организаций при обеспечении потребителей питьевой водой нормативного качества, устанавливают правовые гарантии в удовлетворении потребностей в питьевой воде и отводе сточных вод.

2. Настоящие Правила действуют в Приднестровской Молдавской Республике и обязательны для организаций водопроводно-канализационного хозяйства (далее - организации ВКХ), независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, занимающихся подъёмом, очисткой, подачей и реализацией питьевой воды, а также приёмом, очисткой и отведением очищенных сточных вод в открытые водоёмы. Кроме того Правила определяют взаимоотношения организаций ВКХ с потребителями при расчётах за пользование питьевой водой и сброшенных сточных вод, регламентируют порядок присоединения к системам, как питьевого водоснабжения, так и к системам водоотведения (канализации), разделения эксплуатационной ответственности сторон, предъявляют требования к установке и эксплуатации приборов учёта потребления питьевой воды.

3. Пользование централизованными системами питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) потребителями в лице физических лиц допускается на основании заключённых договоров на оказание услуг по питьевому водоснабжению, водоотведению (канализации), при этом в соответствии с действующим законодательством, договор считается заключённым с момента первого фактического подключения потребителя к сети (Приложение № 2а).

Пользование потребителями в лице юридических лиц централизованными системами питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) допускается только на основании заключённых договоров на оказание услуг по питьевому водоснабжению, водоотведению (канализации) (Приложение № 2).

Договоры на услуги централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) должны содержать условия, согласно которым ни одна из сторон без письменного согласия другой стороны не имеет права передавать права и обязанности третей стороне.

Субабоненты заключают договор на водоснабжение и водоотведение (канализацию) с потребителями услуг организации ВКХ (Приложение №2).

4. В договоре между потребителем и организацией ВКХ или в приложении к договору указываются данные о присоединённых устройствах и сооружениях субабонентов к водопроводным и канализационным устройствам и сооружениям потребителя (наименование, водопотребление и водоотведение (канализация), расчётные приборы учёта расхода питьевой воды, действующие тарифы и другие данные).

5. Правила определяют порядок присоединения объектов к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), установке и эксплуатации приборов учёта расхода питьевой воды, расчёты за пользование питьевой водой и отведённых сточных вод, а также обязанности сторон, гарантии и имущественную ответственность исполнителей, механизм реализации указанных прав и соответствующих требований.

6. Настоящие Правила обязательны для всех потребителей, пользующихся услугами организации ВКХ.

2. Основные термины и определения

7. В настоящих Правилах применяются следующие понятия:

а) водопотребление - расходование воды, подаваемой для удовлетворения различных нужд населения, промышленности и других потребителей с целью изъятия воды из источника, водохозяйственной системы или водопровода;

б) водохозяйственный баланс - сопоставление потребности в воде с имеющимися водными ресурсами, соотношение между используемыми объёмами воды за определённое время;

в) организация ВКХ - специализированная организация, занимающаяся подъёмом, очисткой, подачей и реализацией питьевой воды потребителям, а также приёмом, очисткой и отведением сточных вод и осуществляющая эксплуатацию систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации);

г) договор - соглашение двух или более лиц (физических или юридических), направленное на установление или прекращение гражданских прав и обязанностей. В договор обычно включаются условия, побуждающие к реальному выполнению установленных договором обязанностей сторон: меры имущественной ответственности (санкции) за неисполнение договора, возмещение убытков, уплата неустойки и т.д.;

д) лимит водопотребления - установленная на уровне рациональной потребности предельная норма расхода питьевой воды за определённое время (сутки, месяц, квартал) для каждого индивидуального потребителя;

е) наружная водопроводная (канализационная) сеть систем водоснабжения и водоотведения (канализации) - совокупность подземных, наземных и надземных уличных водопроводных коммуникаций населённых пунктов, кроме внутриобъектовых и внутридомовых водопроводных (канализационных) сетей;

ж) норма питьевого водопотребления - расчетное количество питьевой воды, установленное на уровне рациональной ее потребности за определенное время (сутки, месяц, квартал) в разрезе категорий потребителей;

з) отчётный месяц - месяц, в котором предоставлены и потреблены услуги по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации);

и) пропускная способность устройства или сооружения для присоединения - возможность участка трубопровода, соединяющего наружные и внутренние водопроводные или канализационные сети, пропустить определённое количество питьевой воды (сточных вод) за определённое время. Измеряется в куб. м/сутки, куб. м/месяц и зависит от диаметра трубопровода, напора и скорости движения воды в нем;

й) потребитель - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели и юридические лица, использующие питьевую воду для собственных нужд, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики - для производственных нужд, а также пользующиеся услугами организации ВКХ по водоснабжению и водоотведению (канализации) на договорной основе;

к) потребительские устройства и сооружения для присоединения - участок трубопровода с сооружениями и устройствами на нём, соединяющий наружные водопроводные и канализационные уличные сети с внутридомовыми, внутриобъектовыми водопроводными или канализационными сетями потребителя;

л) расчётный месяц - следующий за отчётным месяц, в котором потребитель обязан оплатить за потреблённые услуги питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации);

м) система водоотведения (канализации) - комплекс инженерных сооружений для сбора и отведения за пределы населённых пунктов или отдельных объектов сточных вод, а также очистки и обеззараживания сточных вод и их осадков до установленных требований перед утилизацией и (или) сбросом в водные объекты - приёмники очищенных сточных вод;

н) субабонент - лицо, названное в понятии "потребитель" настоящих Правил, получающее по договору с потребителем питьевую воду из водопроводных сетей и (или) сбрасывающее сточные воды в канализационные сети потребителя организации ВКХ;

о) уличный водоразбор (водоразборная колонка, будка и др.) - устройство для разбора воды непосредственно из уличной наружной водопроводной сети;

п) узел учёта потребляемой питьевой воды и сбрасываемых сточных вод (узел учета) - совокупность приборов и устройств, обеспечивающих учёт количества потребляемой (получаемой) питьевой воды и сбрасываемых (принимаемых) сточных вод;

р) точка водоразбора - место, где потребитель подключается непосредственно к водопроводной сети;

с) внутренняя водопроводная (канализационная) сеть систем водоснабжения и водоотведения (канализации) - совокупность внутридомовых и внутриобъектовых водопроводных (канализационных) сетей;

т) сточные воды - это воды, использованные на бытовые, производственные или другие нужды и загрязненные различными примесями, изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства, а также воды, стекающие с территории населенных пунктов и различных организаций в результате выпадения атмосферных осадков или поливки улиц;

у) водомерный узел - комплекс устройств, включающий в себя прибор учета воды и примыкающие к нему участки трубопроводов с запорной и регулирующей арматурой;

ф) исполнитель - организация, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги потребителям по возмездному договору;

х) абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды для потребителей (физических лиц) - работы по техническому обслуживанию, государственной поверке и (или) ремонту приборов учета расхода питьевой воды, замене приборов учета расхода питьевой воды в связи с истечением сроков эксплуатации либо невозможностью проведения ремонта;

ц) абонентская плата - ежемесячный авансовый платеж за абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды для потребителей (физических лиц) в зависимости от типа, количества и иных особенностей приборов учета расхода питьевой воды у каждого потребителя.

3. Основные положения и задачи

8. Удовлетворение нужд потребителей в питьевой воде осуществляется в порядке централизованного, нецентрализованного или автономного водоснабжения.

9. Централизованные системы питьевого водоснабжения являются основными объектами в обеспечении бесперебойного режима подачи питьевой воды потребителям и относятся к особо важным объектам жизнеобеспечения населённых пунктов. Требования к выбору источников питьевого водоснабжения для централизованных систем устанавливаются Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 12 апреля 2007 года N 222 "О введении в действие СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (Регистрационный N 3928 от 17 мая 2007 года) (САЗ 07-21), (далее СанПиН МЗСЗ 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества").

Эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения Приднестровской Молдавской Республики утвержденные Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 2010 года N 267, (Регистрационный N 5506 от 29 декабря 2010 года), (САЗ 11-1), с изменениями внесенными Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 23 марта 2011 года N 105 , (Регистрационный N 5588 от 13 апреля 2011 года), (САЗ 11-15), (далее - Правила технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения населённых мест Приднестровской Молдавской Республики).

10. Для обеспечения потребителей питьевой водой могут применяться нецентрализованные и автономные системы питьевого водоснабжения. Требования к выбору источников питьевого водоснабжения для нецентрализованных и автономных систем питьевого водоснабжения устанавливаются СанПиН МЗСЗ 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

11. Собственники автономных систем питьевого водоснабжения либо лица, эксплуатирующие указанные системы, самостоятельно решают вопросы обеспечения исправности систем и контроля качества воды.

12. Организации ВКХ, осуществляющие централизованное питьевое водоснабжение и использующие водные объекты для обеспечения нужд потребителей в питьевой воде, осуществляют забор воды из источников водоснабжения на основании разрешения на специальное водопользование.

13. При нецентрализованном питьевом водоснабжении забор воды непосредственно из поверхностных или подземных водных источников осуществляется в порядке, предусмотренном для общего или специального водопользования.

14. Качество питьевой воды, получаемой потребителями, должно соответствовать требованиям СанПиН МЗСЗ 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и обеспечивается:

а) выбором источника питьевого водоснабжения и соответствующей технологии обработки воды;

б) регулярным государственным и производственным контролем качества питьевой воды в источнике и системах водоснабжения в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 июня 1996 года "О санитарно-профилактическом и эколого-гигиеническом обеспечении здоровья населения" (СЗМР 96-2) с изменением, внесенным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 января 2000 года N 237-ЗИ (СЗМР 00-1);

в) охраной источников и систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения (установление зон санитарной охраны и иных видов охраны от случайного или умышленного загрязнения питьевой воды);

г) установлением по решению исполнительного органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора Приднестровской Молдавской Республики усиленного режима по контролю качества подаваемой потребителям питьевой воды в случае возникновения угрозы жизни и здоровью населения;

д) реализация мероприятий по поддержанию источников питьевого водоснабжения в состоянии, пригодном для их использования в целях питьевого водоснабжения.

15. Организации ВКХ, осуществляющие эксплуатацию систем питьевого водоснабжения, обязаны постоянно контролировать качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

16. Государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за качеством питьевой воды осуществляют органы государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики в порядке, установленном действующим законодательством;

17. Питьевая вода используется потребителями для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, а также для производства пищевой и медицинской продукции. Использование питьевой воды систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения организациями, для производственных нужд которых не требуется использования такой воды, запрещается. В исключительных случаях, при установленной организацией ВКХ технической возможности, разрешается использование питьевой воды для технологических нужд на основании заключённых договоров между организацией ВКХ и промышленными организациями. Разрешение в данном случае выдаётся при условии, если это не влечёт нарушения бесперебойного обеспечения питьевой водой физических и юридических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей.

Использование воды питьевого качества для других целей регламентируется действующим законодательством.

18. Системы водоотведения (канализации) населённых пунктов предназначены для приёма и очистки бытовых сточных вод, а также отведения и сброса очищенных сточных вод в открытые водоёмы. Сброс производственных сточных вод в системы водоотведения (канализации) населённых пунктов может быть разрешён организацией ВКХ в исключительных случаях, исходя из проектной мощности очистных сооружений, при обязательном выполнении потребителями настоящих Правил и технических условий приёма производственных сточных вод в системы водоотведения (канализации) населённых пунктов.

19. При заключении договора между потребителем (юридическим лицом) и организацией ВКХ, потребителем в обязательном порядке прилагается водохозяйственный баланс (приложение № 10 к настоящим Правилам), обосновывающий количество и качество необходимой потребителю питьевой воды, а также структурные схемы систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), находящиеся на балансе (в собственности) потребителя (юридического лица).

При дефиците питьевой воды из-за недостаточной мощности систем водоснабжения, по требованию организации ВКХ, в целях сокращения объёмов питьевого водопотребления, потребителем должен быть разработан и приложен к договору план организационно-технических мероприятий с указанием сроков их реализации, фамилий должностных лиц, ответственных за их выполнение и источники финансирования.

20. Ответственность за техническое состояние и обслуживание водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств на них между организацией ВКХ и потребителями устанавливается прилагаемым к договору "Актом разграничения обслуживания и ответственности сторон за эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств между организацией ВКХ /основным потребителем/ и потребителем /субабонентом/" (приложение № 3 к настоящим Правилам).

Границей раздела балансовой принадлежности по сетям водоснабжения являются первые фланцы задвижек (вентилей) на ответвлении к потребителю, считая со стороны потребителя, от водопроводных сетей организации ВКХ. Колодец (или камера) в точке подключения, включая задвижку (вентиль) подключения, находятся на балансе и обслуживании организации ВКХ.

Границей раздела балансовой принадлежности по сетям водоотведения (канализации) является место выхода канализационного выпуска внутренней канализации потребителя в наружную (уличную или внутриквартальную) канализационную сеть населенного пункта.

Данное требование относится к потребителям жилищного фонда и к вновь подключаемым потребителям.

21. В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 9 августа 2010 года N 621 "О техническом обслуживании внутридомовых инженерных сетей тепло-, водо- и электроснабжения жилищного фонда Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 10-32), с дополнением внесенным Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 9 декабря 2010 года N 1008 (САЗ 10-49), с 1 января 2011 года техническое обслуживание внутридомовых водопроводных и канализационных сетей в жилищном фонде Приднестровской Молдавской Республики осуществляется организациями ВКХ, независимо от форм собственности в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с заключением соответствующих договоров с собственниками жилищного фонда, потребителями услуг по питьевому водоснабжению.

22. Внутриквартальные водопроводные сети, размещённые в каналах тепловых сетей, находятся на балансе и обслуживании организаций, у которых данные каналы находятся на балансе и обслуживании. Иное разграничение ответственности сторон предусматривается в дополнении к договору.

23. В сельских населённых пунктах, а также в посёлках и городах, все наружные водопроводные и канализационные сети и устройства находятся на балансе и обслуживании организаций ВКХ. При этом граница раздела балансовой принадлежности по сетям водоснабжения и водоотведения (канализации) устанавливается согласно п. 20 Правил.

24. Потребитель вправе разрешить присоединение к находящимся на балансе (в собственности) и обслуживании потребителя водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам других потребителей (субабонентов).

При этом ответственность за техническое состояние и обслуживание водопроводных и канализационных сетей между основным потребителем и субабонентом устанавливается прилагаемым к договору "Актом разграничения обслуживания и ответственности сторон за эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств между организацией ВКХ /основным потребителем/ и потребителем /субабонентом/ " (приложение № 3 к настоящим Правилам).

25. Для оказания услуг питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), субабоненты заключают договора с потребителями организации ВКХ. Все сведения о субабонентах, с указанием их наименования, ведомственной принадлежности, сведений о потреблении питьевой воды и отводимых сточных вод, наличие приборов учёта расхода питьевой воды и других данных согласно п.19 настоящих Правил прилагаются потребителем в приложении к договору, заключённому между потребителем и организацией ВКХ.

26. Организацией ВКХ допускается внесение соответствующих дополнений или изменений в ранее заключённый договор или заключение нового договора после согласования потребителем с исполнительным органом государственной власти в сфере использования природных ресурсов:

а) увеличения или уменьшения потребителем потребления питьевой воды или количества сбрасываемых сточных вод;

б) увеличения количества и концентрации загрязнений в отводимых сточных водах, превышающих обусловленные в ранее заключённом договоре;

в) реконструкция или ввод в эксплуатацию новых водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств;

г) присоединение других субабонентов;

д) внесение изменений в проект узла учета водопотребления и замена изделий входящих в его состав;

е) замена приборов учёта расхода питьевой воды.

27. В населённых пунктах, питьевое водоснабжение которых осуществляется из подземных или поверхностных источников, организация ВКХ согласно требованиям СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.4.1110-07 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.", утверждённых Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2007 года N 246 "О введение в действие СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.4.1110-07 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.", (Регистрационный N 3955 от 11 июня 2007 года) (САЗ 07-25), (далее - СанПиН МЗСЗ ПМР 2.1.4.1110-07 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения."):

а) за счёт собственных средств заказывает разработку проекта зон строгой санитарной охраны (ЗСО) первого, второго и третьего поясов;

б) проект зоны санитарной охраны (ЗСО) с планом санитарных мероприятий должен иметь заключение органа Государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке;

в) обеспечивает выполнение мероприятий по защите водоносного горизонта от всевозможных загрязнений и истощения.

28. Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО - организациями ВКХ или другими собственниками водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - собственниками объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта зоны санитарной охраны (ЗСО) не является основанием для освобождения собственников водопровода, собственников объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых санитарными правилами.

29. С целью предотвращения загрязнения подземного водоносного горизонта, поверхностных источников и существующих водопроводных сетей после обработки (хлорирования), организация ВКХ обязана регулярно осуществлять строгий лабораторный контроль качества питьевой воды:

а) в скважинах и водопроводных сетях согласно СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.5.1059-07 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.", утверждённых Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2007 года N 351 "О введение в действие СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.5.1059-07 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.", (Регистрационный N 4001 от 17 июля 2007 года) (САЗ 07-30), (далее - СанПиН МЗСЗ ПМР 2.1.5.1059-07 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.");

б) в открытых водных объектах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования согласно СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.5.980-07 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод.", утверждённых Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2007 года N 716 "О введение в действие СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.5.980-07 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод.", (Регистрационный N 4282 от 30 января 2008 года) (САЗ 08-4), (далее - СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.5.980-07 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод.").

30. Перспективное развитие сферы питьевого водоснабжения в населённых пунктах подлежит обязательному включению в планирование социально-экономического развития территории и обеспечивается реализацией государственных, муниципальных и производственных целевых программ и планов обеспечения населения качественной питьевой водой при рациональном её использовании.

31. Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с расчётными показателями генеральных планов развития территорий, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, санитарными правилами и нормами.

32. Планирование мероприятий по использованию, охране и защите подземных водных ресурсов от загрязнения и истощения, регулирование водных отношений, в том числе проектирование, бурение и эксплуатация скважин, осуществляется исполнительными органами государственной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в сфере охраны водных объектов. При дефиците в населённом пункте питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд, которая используется также и на технологические нужды различными организациями, исполнительный орган государственной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) информирует данные организации о дефиците питьевой воды. При этом в соответствии со своими полномочиями, и по ходатайству организации ВКХ, исполнительный орган государственной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) предлагает данным организациям, согласно установленных сроков, изыскать необходимые финансовые средства для выполнения определённого вида работ, с целью снижения, а в дальнейшем и прекращения потребления питьевой воды для технологических нужд.

По истечении указанных сроков, организация ВКХ вправе прекратить полностью или ограничить подачу питьевой воды данным организациям для её использования на технологические нужды, исходя из своих технических возможностей.

33. Для действующих и вновь созданных организаций различных форм собственности, организация ВКХ по договорам, заключёнными с этими организациями, оговаривает условия отпуска воды питьевого качества и приёма сточных вод в систему водоотведения (канализации). Лимиты отпуска питьевой воды и требования к степени загрязнённости сточных вод, сбрасываемых в системы водоотведения (канализации) населённых пунктов для этих потребителей устанавливаются исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в сфере использования природных ресурсов на основании действующих нормативных и законодательных документов.

Требования к количеству и концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в сбрасываемых сточных водах в системы водоотведения (канализации) населённых пунктов, должны соответствовать санитарным правилам СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.5.980-07 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод.".

34. Организация ВКХ применяет дополнительную плату по дифференцированному тарифу за превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах если:

а) сточные воды, сбрасываемые потребителем в систему водоотведения (канализации), превышают установленные нормативы по объёму, взвешенным веществам и биохимической потребности в кислороде и по другим показателям загрязнений, определёнными анализами проб, в соответствии с действующими нормативными актами;

б) в хозяйственно-фекальную систему водоотведения (канализации) с территории потребителя сбрасывается ливневой и (или) талый сток. За превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах по другим показателям загрязнений, взыскиваются штрафы в соответствии с действующим законодательством. При соблюдении настоящих Правил следует руководствоваться Правилами технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения Приднестровской Молдавской Республики.

35. Споры между организацией ВКХ и потребителями разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Присоединение объектов к системам питьевого водоснабжения и водоотведения населённых мест

36. Для присоединения к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населённых пунктов новых объектов или на увеличение объёма подачи питьевой воды и отведения сточных вод по существующим устройствам и сооружениям, заказчик или потребитель обязан получить от организации ВКХ технические условия. Технические условия выдаются организацией ВКХ независимо от ведомственной принадлежности водопроводных и канализационных сетей и устройств, к которым производится присоединение. Технические условия действительны в течение всего периода проектирования и строительства объекта, но до начала проектирования срок их действия не должен превышать 1 года.

37. Для получения технических условий на присоединение, заказчик или потребитель представляет организации ВКХ заявку с приложением плана участка на геодезической подоснове с нанесением всех инженерных коммуникаций и характеристики присоединяемого объекта (назначение, высота или этажность зданий, перечень субабонентов и др.)

38. Организация ВКХ, после получения заявки, в течение 15 рабочих дней выдаёт технические условия на присоединение к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) с указанием срока действия выданных технических условий.

39. Технические условия на присоединение к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населённых пунктов определяют:

а) место присоединения к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) (адрес, номер колодца или камеры);

б) порядок согласования проектно-сметной документации с учётом требований действующих нормативных документов;

в) ведомственную принадлежность проектируемых (реконструируемых) устройств и сооружений для присоединения и границы раздела между организацией ВКХ и заказчиком;

г) при необходимости, устанавливаются специальные технические требования к устройствам и сооружениям для присоединения. Кроме того, в технических условиях по устройствам и сооружениям для присоединения, дополнительно предоставляются следующие данные:

д) по системам питьевого водоснабжения:

1) расчётный напор в точке присоединения;

2) требования к средствам измерения, входящих в состав узла учёта водопотребления и его проектного решения (типовой проект узла учёта, разработанного организациями ВКХ, согласованного и утверждённого в установленном порядке или индивидуальный проект узла учёта);

3) количество водопроводных водоотводов;

4) максимальное количество отпускаемой питьевой воды и режим водопотребления;

5) требования к устройству резервуаров;

е) по системам водоотведения (канализации):

1) отметка лотков в точке присоединения к системе водоотведения (канализации);

2) количество, состав и концентрация загрязняющих веществ, а также режим приёма отводимых сточных вод;

3) требования к устройству для отбора проб и метода (методики) измерений количества отводимых сточных вод.

40. Организация ВКХ вправе отказать заказчику в выдаче технических условий на присоединение новых объектов или на увеличение объёмов подачи питьевой воды (приёма сточных вод) по существующим устройствам и сооружениям из-за недостаточной мощности систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населённого пункта.

Отказ предоставляется в письменной форме с указанием причин отказа в срок, указанный в пункте 38 настоящих Правил.

41. Организация ВКХ обязана выдать технические условия на присоединение заказчикам или потребителям, изъявившим согласие:

а) на долевое участие в финансировании развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населённого пункта;

б) на выполнение собственными силами или за счёт собственных средств работ по возведению мощностей, необходимых для нормального и бесперебойного питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) проектируемого объекта в увеличенном объёме.

При этом организация ВКХ вправе предложить заказчику (потребителю) выполнение проектных и строительно-монтажных работ по бурению и обустройству скважин, возведению новых водозаборных узлов, реконструкции действующих сооружений, увеличению производительности очистных сооружений и насосных станций, прокладке водопроводных и канализационных сетей и возведение других сооружений на территории населённого пункта.

После завершения всех строительно-монтажных работ, заказчик (потребитель) вправе передать на баланс и обслуживание организации ВКХ реконструированные сети, системы и сооружения питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населённого пункта согласно выданных организацией ВКХ технических условий. Изменение формы собственности на системы питьевого водоснабжения допускается при условии, что такой переход или изменение не ухудшат режим обеспечения функционирования данных систем питьевого водоснабжения.

В случае отказа собственника об изменении формы собственности, организация ВКХ осуществляет эксплуатацию и обеспечивает функционирование систем питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствии с договором, заключённым между собственником этих систем и организацией ВКХ.

Разногласия, возникшие между организацией ВКХ и заказчиком (потребителем) по выдаче технических условий, разрешаются исполнительными органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики.

42. Проект на устройства и сооружения для присоединения к системе питьевого водоснабжения должен содержать:

а) выкопировку из плана населённого пункта в масштабе не менее 1:2000;

б) генеральный план участка в масштабе не менее 1:500 со всеми проектируемыми и существующими подземными сооружениями и коммуникациями с указанием глубины их заложения, согласованный с собственниками или обслуживающими организациями, на балансе и обслуживании которых находятся подземные сооружения и коммуникации;

в) профили, схемы расстановки запорной и другой арматуры, пожарных гидрантов, а также спецификацию на сооружения и оборудование;

г) план помещения с водомерным узлом нижнего (подвального) этажа здания в масштабе 1:50 или 1:100 с нанесёнными водопроводными сетями и устройствами;

д) рабочие чертежи врезки водопроводного ввода и водомерного узла в масштабе 1:10 или 1:20;

е) расчётно-пояснительную записку с балансом расходования питьевой воды на хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды с указанием максимального суточного и часового расхода питьевой воды.

43. Проект на устройства и сооружения для присоединения к системе водоотведения (канализации) должен содержать:

а) выкопировку из плана населённого пункта в масштабе не менее 1:2000 с горизонтами;

б) генеральный план участка в масштабе не менее 1:500 со всеми проектируемыми и существующими подземными сооружениями и коммуникациями, с указанием глубины их заложения, согласованный с собственниками или обслуживающими организациями, на балансе и обслуживании которых находятся подземные сооружения и коммуникации;

в) профили проектируемых канализационных линий с указанием гидрогеологических условий, диаметра труб, отметок поверхности земли и заложения труб как проектируемых, так и существующих, мест и отметок пересечения с подземными сооружениями с указанием их размеров. Профили представляются в масштабе 1:100 по вертикали и 1:500 по горизонтали;

г) рабочие чертежи проектируемых канализационных сооружений (колодца присоединения и др.);

д) расчётно-пояснительную записку с указанием:

1) объёма сточных вод, состава и степени их загрязнения;

2) локальных очистных сооружений и эффективности их работы;

3) расчётных диаметров и уклонов труб, месторасположение выпусков, а также наполнения и скорости течения сточных вод.

44. Организация ВКХ рассматривает представленный на согласование проект на устройства и сооружения для присоединения и выдаёт по нему письменное заключение в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней, а в отдельных случаях, при необходимости проведения натурных обследований и измерений - до 30 (тридцати) рабочих дней. При этом организация ВКХ проверяет соответствие разработанного проекта ранее выданным техническим условиям и настоящим Правилам. Ответственность за соответствие разработанного проекта требованиям действующих нормативных документов несёт проектная организация.

45. Все изменения, вносимые в проектные решения в процессе проектирования и отступления от выданных технических условий на устройства и сооружения для присоединения, подлежат дополнительному согласованию с организацией ВКХ.

46. Один экземпляр согласованного организацией ВКХ проекта на устройства и сооружения для присоединения возвращается заказчику или проектной организации, второй используется при осуществлении технического надзора за строительством и приёмкой в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения.

47. Для юридических лиц работы по разработке и выдаче технических условий на устройства и сооружения для присоединения, а также рассмотрение организацией ВКХ представленных проектно-сметных документов для согласования выполняются за оплату по калькуляции, в соответствии с действующим законодательством.

48. Все работы по возведению или реконструкции устройств или сооружений для присоединения производятся за счёт средств заказчика под техническим надзором представителей организации ВКХ, если у заказчика отсутствуют квалифицированные специалисты по надзору. В этом случае между заказчиком и организацией ВКХ должен быть заключён договор для ведения постоянного надзора за ходом строительства. Финансовые средства для этих целей должны быть предусмотрены в смете расходов на строительство. Начало строительства возможно после положительного решения заказчиком вопроса технического надзора за проведением строительно-монтажных работ.

49. После завершения строительства, до ввода объекта в эксплуатацию, все водопроводные и канализационные сети и сооружения на них обязательно предъявляются заказчиком для проведения технического освидетельствования представителями организации ВКХ. После проведённого освидетельствования, представителями организации ВКХ оформляется письменное заключение о выполнении всех требований разработанной проектно-сметной документации в соответствии ранее выданным техническим условиям и действующим нормативным документам. Кроме того должна быть предоставлена следующая документация:

а) акты на скрытые работы по устройству оснований, фундаментов, упор, уплотнения грунтов, изоляций и т.д.;

б) сертификаты и паспорта на трубы, оборудование, конструкции или документы, их заменяющие;

в) ведомости испытания бетонных кубиков на прочность, если был использован товарный бетон;

г) акты санитарной обработки водопроводных сетей и сооружений;

д) сварочная ленточка с указанием фамилии сварщика и номера его удостоверения;

е) акты гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на прочность и герметичность, а пожарных гидрантов на водоотдачу;

ж) акты на эффективность действия выпусков и вантузов;

з) исполнительные чертежи, согласованные с собственниками или обслуживающими организациями, на балансе и обслуживании которых находятся подземные сооружения, а также с другими заинтересованными организациями;

и) акты на выполненные работы по защите трубопроводов от коррозии;

й) ведомости отступлений, согласованные с проектной организацией, заказчиком и другими заинтересованными организациями;

к) гарантийные паспорта подрядной организации на сдаваемый объект с указанием срока ответственности подрядной организации за скрытые дефекты;

л) журнал производства работ;

м) справка бухгалтерии заказчика о балансовой стоимости сетей и сооружений, подлежащих передаче на баланс и обслуживание организации ВКХ.

50. Передача заказчиком или потребителем водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств на баланс и обслуживание организации ВКХ осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

После обращения собственников жилищного фонда индивидуальной частной застройки, организации ВКХ имеют право заключить с ними договора на выполнение всех видов работ, в том числе и аварийно-восстановительных, на водопроводных сетях, вводов и выпусков в жилые дома граждан. При этом оплата собственниками жилищного фонда индивидуальной частной застройки производится только за фактически выполненные работы, после предъявления организацией ВКХ соответствующих документов.

Не подлежат передаче на баланс водопроводные сети, вводы и выпуски в жилых домах граждан индивидуальной частной застройки, внутридомовые водопроводные и канализационные сети, сети, проложенные в каналах тепловых сетей.

51. Водопроводные устройства и сооружения для присоединения к системе питьевого водоснабжения до пуска в эксплуатацию подлежат промывке и дезинфекции до получения положительных результатов анализов качества воды по бактериологическим показаниям в соответствии с требованиями, установленными СанПиН МЗСЗ 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", о чем составляется соответствующий акт.

52. Водопроводные устройства и сооружения для присоединения промывает и дезинфицирует подрядная организация за счёт средств заказчика или в соответствии с заключённым договором, другая специализированная организация в присутствии представителя организации ВКХ.

При наличии прибора учёта расхода питьевой воды, расход воды на промывку и дезинфекцию определяется на основании показаний прибора учёта. При отсутствии прибора учёта, количество воды Q, израсходованной на промывку и дезинфекцию, определяется по формуле:

Q=2,65xFxtxH, куб. м.

где F - площадь поперечного сечения задвижки на промывном стояке, кв. м.;

H - напор воды перед задвижкой на промывном стояке, м.;

t - время промывки, сек.

Сведения о продолжительности промывки, диаметре промывного трубопровода, напоре заносятся в акт, составляемый представителями организации ВКХ и организации, производящей промывку.

53. Акт о санитарной промывки вновь проложенных водопроводных сетей и построенных сооружений является документом, разрешающим их присоединение к действующей системе питьевого водоснабжения и ввод в эксплуатацию после технического освидетельствования представителями организации ВКХ, заказчика и органов Государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики.

54. Присоединение вновь построенных водопроводных и канализационных сетей и сооружений к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) выполняет подрядная организация за счёт средств, предусмотренных проектно-сметной документацией под техническим надзором представителя организации ВКХ. По взаимной договоренности, присоединение может выполнить персонал организации ВКХ за счёт вышеуказанных средств.

Организация ВКХ обеспечивает необходимые и безопасные условия по подготовке рабочих мест, осуществляет допуск к работе для проведения работ по присоединению (при необходимости перекрытие и освобождение от воды магистрали, прекращение подачи стоков и т.д.) и производит приёмку работ в порядке текущей эксплуатации.

55. Промывка, присоединение водопроводных сетей, вводов и выпусков, присоединение канализационных выпусков в жилые дома граждан индивидуальной частной застройки производится только персоналом организации ВКХ за счёт средств собственников по утверждённой калькуляции в соответствии с действующим законодательством. Проведение данных работ категорически запрещается другим как физическим, так и юридическим лицам.

56. Для выполнения работ по подключению к действующим системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), заказчик направляет организации ВКХ письменное заявление с приложением необходимых документов. После получения данного заявления, организация ВКХ в течение 5-ти (пяти) рабочих дней оформляет заказчика в качестве потребителя и производит работы по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения (канализации) в соответствии с настоящими Правилами.

57. Подача питьевой воды и приём сточных вод после присоединения производится персоналом организации ВКХ в присутствии представителей потребителя и подрядной организации. Данная работа производится после устранения всех выявленных недостатков, отмеченных в акте технического освидетельствования предъявленной системы, получения справки о вводе объекта в эксплуатацию и заключения договора на оказание услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации).

58. Заказчик (потребитель) и подрядная организация несут ответственность за техническое состояние вновь введённых в эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей и сооружений, устойчивую и безаварийную их работу в течение одного года со дня подключения к действующим системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации). По предписаниям организации ВКХ, все выявленные технические неисправности и неполадки в течение этого срока потребитель и подрядная организация ликвидируют за счёт собственных средств. По взаимной договоренности, данная работа может выполняться персоналом организации ВКХ за счёт средств потребителя или подрядной организации, после оформления соответствующего договора.

59. Категорически запрещаются как юридическим, так и физическим лицам самовольные присоединения к действующим системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населённых пунктов как официально, так и самовольно возведённые устройства и сооружения для таких присоединений.

К самовольным присоединениям относятся:

а) присоединения к водопроводным и канализационным сетям, выполненные без разрешения организации ВКХ;

б) пользование услугами водоснабжения и водоотведения (канализации) без договора, заключаемого с организацией ВКХ;

в) присоединение к водопроводным и канализационным сетям потребителя других потребителей (субабонентов) без разрешения организации ВКХ;

г) устройства и сооружения, выполненные без технических условий организации ВКХ и отсутствия разработанной проектно-сметной документации;

д) возведённые устройства и сооружения в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, но не согласованной с организацией ВКХ.

Действующие устройства и сооружения потребителей, переоборудованные без разрешения организации ВКХ, в том числе и водомерные узлы, замена и снятие приборов учёта также являются самовольно возведёнными устройствами и сооружениями.

60. Ответственность за самовольное присоединение к водопроводным и канализационным сетям и устройствам, находящимся на балансе и обслуживании организации ВКХ, несут собственники устройств и сооружений для присоединений, а до подписания организацией ВКХ акта технического освидетельствования и подрядная организация.

61. При обнаружении представителем организации ВКХ повреждения сооружений, оборудования, водопроводных сетей (в том числе самовольно присоединенных устройств и сооружений), оформляется двухсторонний акт, один экземпляр которого вручается потребителю. При несогласии с содержанием акта, потребитель вправе не подписывать или подписать акт с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. Для решения спорного вопроса потребитель вправе в 30-тидневный срок обжаловать составленный акт в установленном законодательстве порядке. При отказе от подписания акта, он вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой "от подписи отказался". Вред, причиненный повреждением сооружений, оборудования, водопроводных сетей питьевого водоснабжения подлежит возмещению в полном объеме добровольно или по решению суда либо арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

62. Обнаруженные самовольно подключённые к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) возведённые устройства и сооружения подлежат немедленному отключению персоналом организации ВКХ. В данном случае нарушителю предъявляется счёт к оплате за выполненные персоналом организации ВКХ работы по отключению самовольно подключённых устройств и сооружений.

63. Эксплуатация уличных водоразборных устройств (водозаборных колонок, будок) производится персоналом организации ВКХ или собственником, в зависимости от их балансовой принадлежности (собственности), которые обязаны:

а) предоставлять возможность населению беспрепятственно пользоваться ими;

б) не разрешать производить стирку у водоразборных устройств, мойку транспорта, животных, присоединять трубы и шланги;

в) следить за исправностью и сохранностью водоразборных устройств, соблюдением санитарных норм и требований;

г) не допускать нерационального расходования питьевой воды, образования луж и наледей;

д) содержать в исправности водостоки и подступы к водоразборным устройствам, а в зимнее время проводить сколку льда.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. (СНиП ПМР 40-02-02.Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.).

64. Организация ВКХ имеет право разрешать осуществлять водоснабжение питьевой водой для объектов торговых организаций, работающих только в летний период, участков дорожного хозяйства и благоустройства населённых мест, а также домов граждан индивидуальной жилой застройки, осуществляющих их строительство, с заключением договора на пользование временным питьевым водоснабжением на срок не более одного года. По истечении указанного срока, договор должен быть продлен организацией ВКХ по ходатайству потребителей.

Запрещается подключение временных водопроводных сетей к колодцам с водоразборными устройствами и пожарными гидрантами.

Эксплуатация временной водопроводной сети без прибора учёта расхода питьевой воды не разрешается. Приобретение прибора учёта возлагается на её собственника.

Прокладка и эксплуатация временных водопроводных сетей питьевого водоснабжения и приборов учёта осуществляется как персоналом собственников, так и организации ВКХ, в соответствии с заключённым договором.

Полив садов, парков, скверов, газонов, а также мойка дорожных покрытий должны осуществляться водой не питьевого качества.

65. Выдачу технических условий для присоединения по временной схеме к водопроводным сетям и устройствам, находящимся на балансе (в собственности) и обслуживании потребителей производит организация ВКХ.

66. Водопроводные трубы вне зданий должны прокладываться в земле. Открытая прокладка труб допускается только для водопроводных сетей, используемых в летний период. При этом не допускается прокладка труб в уличных лотках, канализационных трубопроводах и кюветах.

67. Присоединение субабонентов к сетям питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) потребителя проводится в порядке, изложенным в настоящих Правилах.

5. Установка и эксплуатация приборов учёта расхода питьевой воды и приёма сточных вод.

68. Количество полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод определяются потребителем в соответствии с данными учёта фактического потребления питьевой воды и сброса сточных вод по показаниям средств измерений, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами.

Положение настоящего пункта не распространяется на сети и системы, используемые только для целей пожаротушения (наружные и внутренние установки системы автоматического пожаротушения), водоснабжение которых должно обеспечиваться без применения приборов учёта расхода питьевой воды. Учёт объёмов питьевой воды, расходуемой на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а также её оплата осуществляются в порядке, определяемом исполнительными органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики.

69. При проектировании вновь создаваемых систем питьевого водоснабжения, в обязательном порядке должно предусматриваться наличие приборов учёта расхода питьевой воды.

Организации ВКХ разрабатывают и утверждают в установленном порядке типовые схемы узлов учёта питьевого водоснабжения.

До начала разработки технической документации на проектирование узла учёта, потребитель обязан получить от организаций ВКХ типовой проект узла учёта, а в случае невозможности применении типового проекта - исходные данные и рекомендации по характеристикам, конструктивным особенностям, методов измерения применяемых средств измерения учета расхода питьевой воды.

Исходные данные выдаются по заявке потребителя в течение 5-ти (пяти) календарных дней.

70. Для учёта расхода питьевой воды в жилищном фонде используются утверждённые типы средств измерений, соответствующие требованиям государственных стандартов, действующих на территории Приднестровской Молдавской Республики, и прошедшие государственную поверку в уполномоченных организациях. Перечень, тип и периодичность государственной поверки средств измерений, разрешённых к установке, а также порядок отнесения финансовых затрат на приобретение и установку средств измерений определяются в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

71. В жилищном фонде потребители питьевой воды вправе за счет собственных средств осуществлять приобретение и установку приборов учета расхода питьевой воды. Дальнейшее обслуживание приборов учета в процессе эксплуатации, снятие и установка после государственной поверки, проведение технического обслуживания и (или) ремонта перед проведением очередной государственной поверки, порядок проведения государственной поверки производится в соответствии с действующим законодательством.

72. Потребители питьевой воды вправе передать прибор учета расхода питьевой воды в собственность водоснабжающих организаций, а водоснабжающая организация при наличии соответствующего заявления потребителя обязана принять в собственность данный прибор учета в порядке, предусмотренном Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

В случае передачи в собственность водоснабжающей организации приборов учета расхода питьевой воды, установленных до 19 марта 2013 года и по показаниям которых производится учет потребленной воды, данные приборы учета расхода питьевой воды принимаются водоснабжающей организацией без предъявления требований по изменению их состояния и положения.

Абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды для потребителей (физических лиц) осуществляется водоснабжающей организацией, если потребителем переданы приборы учета расхода питьевой воды в собственность водоснабжающей организации, либо приборы учета расхода питьевой воды установлены (заменены) за счет водоснабжающей организации.

Оплата за абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды для потребителей (физических лиц) осуществляется в виде абонентской платы.

Абонентская плата за абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды для потребителей (физических лиц) включается отдельной строкой в платежный документ по оплате услуг водоснабжения, если указанные работы и услуги осуществляет водоснабжающая организация.

При абонентском сервисном обслуживании приборов учета расхода питьевой воды для потребителей (физических лиц) водоснабжающей организацией проводится государственная поверка и (или) ремонт приборов учета расхода питьевой воды и потребителю (физическому лицу) устанавливается аналогичный прибор учета расхода питьевой воды взамен прибора, требующего проведения государственной поверки и (или) ремонта.

В случае приобретения и установки приборов учета питьевой воды до 1 января 2014 года за счет средств потребителя (собственника жилого помещения), являющегося членом многодетной семьи, лицом, относящимся к категории детей-сирот, либо его опекуном (попечителем), приемным родителем, лицом, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы и иных радиационных или техногенных катастроф, ветераном войны, супругом (супругой) ветерана войны, лицом, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, инвалидом I или II группы, инвалидом детства I, II, III групп, членом семьи инвалида детства I, II, III групп, вдовой (вдовцом) погибшего сотрудника (сотрудницы) Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, пенсионером, получающим пенсию в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, водоснабжающие организации обязаны в течение 3 (трех) лет, начиная с 1 февраля 2014 года, при обращении потребителя осуществить выкуп приборов учета питьевой воды в порядке, предусмотренном Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

73. Установленные персоналом организации ВКХ, а также выкупленные у потребителей и переданные потребителями приборы учёта в собственность водоснабжающих организаций, организации ВКХ обязаны принять на свой баланс и обслуживание в установленном порядке.

74. Для учёта расхода питьевой воды используются средства измерений, соответствующим государственным стандартам Приднестровской Молдавской Республики, внесённые в государственный реестр средств измерений и прошедшие государственную поверку в уполномоченных организациях.

75. Установка приборов учёта расхода питьевой воды осуществляется в соответствии с требованиями Государственных стандартов ПМР ГОСТ ПМР ГОСТ Р 50193.1-2002 - ГОСТ ПМР ГОСТ Р 50193.3 - 2002 (ИСО 4064-1-77, ИСО 4064- 2- 78, ИСО 4064-3-83) "Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды.", завода-изготовителя соответствующего прибора, а также на основании типовых или индивидуальных проектных решений по установки приборов учета. При этом разработка дополнительной проектно-технической документации по установке приборов учёта на существующих водопроводных сетях не требуется.

Периодичность государственной поверки приборов учёта расхода питьевой воды устанавливается исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющего управление в области технического регулирования и метрологии.

76. Ввод в эксплуатацию приборов учёта расхода питьевой воды осуществляется представителем организации ВКХ по заявке потребителя в 15-ти дневный срок с момента её поступления и оформляется актом. В акте должно указываться:

а) марка и тип прибора учёта, год изготовления;

б) заводской номер;

в) шифр клейма госповерителя;

г) начальное показание прибора учёта;

д) внешнее состояние прибора учёта (отсутствие или наличие вмятин, повреждений и т.д.);

е) наличие пломб, установленных государственным поверителем и персоналом организации ВКХ.

77. При обследовании с целью оформления допуска в эксплуатацию прибора учёта расхода питьевой воды, представителем организации ВКХ должны быть проверены:

а) соответствия монтажа узла учета выбранному типовому или индивидуальному проектов; указанного на приборе учёта номеру, указанному в паспорте на прибор учёта;

в) качество выполненных работ по монтажу прибора учёта в узле учёта в соответствии с требованиями завода-изготовителя;

г) работоспособность прибора учёта т.е. состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданную функцию с параметрами, установленными требованиями технической документации, в течение расчётного срока службы;

д) соответствие диапазона измерения на шкале установленного прибора учёта фактическому значению измеряемого расхода;

е) наличие и целостность пломб, установленных государственным поверителем на прибор учёта и представителем организации ВКХ на соединении прибора с трубопроводом.

78. Прибор учёта потребления питьевой воды считается непригодным к эксплуатации в следующих случаях:

а) нарушение целостности или отсутствия пломб;

б) наличие внешних механических повреждений;

в) несанкционированного вмешательства в его работу;

г) просроченного срока государственной поверки, который определяется по записи в паспорте на прибор учёта, сделанной государственным поверителем, заверенной его подписью и нанесённым поверительным клеймом;

д) появление конденсата воды, наличие ржавчины, солей с внутренней стороны смотрового окна;

е) остановка счётного механизма при потреблении воды, нарушение целостности корпуса и (или) стекла прибора учёта воды.

79. Обо всех неисправностях и нарушениях в работе приборов учёта расхода питьевой воды, а также о срыве или нарушении целостности пломб, потребитель обязан в 3-х (трёх) дневный срок уведомить организацию ВКХ. В противном случае прибор учёта расхода питьевой воды считается непригодным для дальнейшей эксплуатации с момента предыдущего его осмотра представителем организации ВКХ, но не более 6-ти (шести) месячного срока давности.

80. После восстановления работоспособности прибора учёта расхода питьевой воды, допуск его в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 76 и 77 настоящих Правил.

81. Общедомовые и индивидуальные приборы учёта расхода питьевой воды, а также приборы учёта, установленные в местах общего пользования в жилищном фонде находятся на балансе и обслуживании собственников данных приборов. Порядок приобретения, установка, эксплуатацию и балансовую принадлежность приборов учёта расхода питьевой воды, установленных в жилищном фонде определяется действующим законодательством.

82. Требования к средствам измерения учёта расхода питьевой воды, монтажу, условиям эксплуатации, техническому обслуживанию и(или) ремонту перед очередной государственной поверкой, порядка осуществления государственной поверки определены действующими нормативно-техническими документами в области обеспечения единства измерения, требований эксплуатационной документации завода-изготовителя и ремонтной документации организаций, аккредитованных на право проведение данного вида работ.

83. Калибр (условный проход) прибора учёта расхода питьевой воды, подлежащего установке у потребителя, определяется расчётом, проверяется на максимальное и минимальное водопотребление объекта и согласовывается с организацией ВКХ.

84. При установке прибора учёта расхода питьевой воды с нарушением требований, изложенных в п.п. 74-:-77 и 81-:-83 Правил, считается, что прибор учёта отсутствует, а расчёты за питьевое водопотребление и водоотведение (канализации) производятся по нормам потребления.

85. Приборы учёта расхода питьевой воды должны быть поверены в органах государственной метрологической службы с нанесением соответствующих поверительных клейм и установкой пломб. Установка и эксплуатация не поверенных и не опломбированных приборов учёта, предназначенных для проведения расчётов с организацией ВКХ, запрещается.

86. Организация ВКХ не несёт ответственности за сохранность и целостность приборов учёта расхода питьевой воды и установленных на них пломб.

87. Техническое обслуживание, обеспечение государственной поверки и (или) ремонта приборов учета расхода питьевой воды, замена приборов учета расхода питьевой воды в связи с истечением сроков эксплуатации либо невозможностью проведения ремонта осуществляется собственником приборов учета расхода питьевой воды.

Право проведения технического обслуживания и (или) ремонта приборов учёта расхода питьевой воды осуществляют организации ВКХ, аккредитованные на данный вид деятельности национальной системе аккредитации.

Организации ВКХ, праве, на конкурсной основе, в целях экономической целесообразности, организовать техническое обслуживание и (или) ремонт с предоставлением на государственную поверку приборов учёта расхода питьевой воды у сторонних организаций, аккредитованных на данный вид деятельности в национальной системе аккредитации.

88. В случае сомнения потребителя питьевой воды в достоверности измерений учёта расхода питьевой воды прибором учёта, он вправе потребовать от организации ВКХ проведения внеочередной поверки прибора учёта расхода питьевой воды в соответствии с действующим законодательством. Если при проведении внеочередной поверки будет подтверждена недостоверность измерений прибора учёта расхода питьевой воды, то затраты на её проведение осуществляет собственник прибора учета.

89. При очередной или внеочередной проверке представителями организации ВКХ технического состояния средств измерений у потребителей и выявления при этом факта увеличения (снижения) потребления питьевой воды потребителем, представителями организации ВКХ производится установка другого прибора учёта, прошедшего государственную поверку в органах государственной метрологической службы, с целью определения фактического водопотребления.

Снятие (установка) основного и установка (снятие) контрольного прибора учёта расхода питьевой воды оформляется актом, подписанного представителем организации ВКХ и потребителем услуг организации ВКХ. В присутствии потребителя основной прибор упаковывается в тару и опломбируется.

Расходы по снятию (установке) основного и установке (снятию) контрольного прибора учета расхода питьевой воды возлагается на организацию ВКХ.

90. При повреждении приборов учёта расхода питьевой воды, находящиеся в собственности (обслуживании) организации ВКХ, не по вине потребителей жилищного фонда, их замена (при невозможности проведения ремонта), ремонт, государственная поверка и установка производится за счёт средств организации ВКХ. В остальных случаях все работы производятся за счёт средств потребителя.

91. Приборы учёта расхода питьевой воды, не служащие для расчётов с организацией ВКХ,эксплуатируют и обслуживают потребители или субабоненты. Организацией ВКХ не учитываются показания этих приборов при расчётах с потребителями.Они используются только для взаимных расчётов между потребителями и субабонентами. Обслуживание в процессе текущей эксплуатации данных приборов учёта, осуществляет потребитель или субабоненты согласно заключённых договоров субаренды, техническое обслуживание и(или) ремонт с предоставлением на государственную поверку - организаций, аккредитованной на данный вид деятельности за счёт средств потребителя или субабонента.

92. Снятие показаний приборов учёта расхода питьевой воды, служащих для расчётов потребителей с организацией ВКХ, производится в сроки, определяемые договором. Право снятия показания приборов учёта, порядок и срок представления сведений о потреблении питьевой воды, по согласованию с организацией ВКХ, может быть представлено самим потребителям.

Показания индивидуальных приборов учёта расхода питьевой воды в жилых помещениях жилищного фонда снимают собственники или наниматели жилых помещений в соответствии с заключённым договором.

93. Организация ВКХ не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев контролирует правильность снятия потребителями показаний приборов учёта расхода питьевой воды и предоставления ими этих сведений. Если очередной проверкой установлены расхождения между показаниями прибора учёта и предоставленными сведениями о потреблении воды в большую сторону, организация ВКХ не производит перерасчёт, если в меньшую сторону - производит перерасчёт по действующему тарифу на момент обнаружения.

94. Представитель организации ВКХ, при снятии показания прибора учёта расхода питьевой воды, обязан проверить наличие и целостность пломб на приборе и задвижке, установленной на обводной линии водомерного узла. Обязательной проверке подлежат пожарные гидранты и опломбированные организацией ВКХ все водопроводные устройства, расположенные на территории потребителя и находящиеся на его балансе (в собственности) и обслуживании.

95. Представители организации ВКХ заблаговременно уведомляют потребителей о дате и времени проведения проверок. Потребители обязаны обеспечить представителям организации ВКХ, при наличии у последних служебных удостоверений, доступ к опломбированной задвижке, водомерным узлам для осмотра приборов учёта и снятия показаний. В таком же порядке должен осуществляться доступ к водопроводным и канализационным устройствам, сооружениям и оборудованию, находящимся на балансе (в собственности) и обслуживании потребителя. При недопущении потребителем доступа представителя организации ВКХ, в том числе и в присутствии представителей исполнительных органов государственной власти, расчёты за оказанные услуги по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) производятся согласно п. 104 настоящих Правил для всех групп потребителей.

96. Для выполнения плановых работ на водопроводных сетях, сооружениях и устройствах по снятию или замене приборов учёта, представитель организации ВКХ должен иметь наряд на производство работ и служебное удостоверение. Без предъявления указанных документов потребитель не должен разрешать проведение каких-либо работ на водомерном узле, водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах.

97. Снятие пломб с опломбированных пожарных гидрантов и задвижек, без предварительного уведомления организацию ВКХ, разрешается только при тушении пожара.

Для проверки действия противопожарной системы водоснабжения и испытания пожарных насосов в порядке текущей эксплуатации, необходимо в обязательном порядке получить разрешение организации ВКХ с приглашением представителя организации ВКХ для составления акта о снятии пломб.

Согласно Правил пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике (ППБ 01-06), утверждённых Приказом Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2007 года N 64 "Об утверждении и введении в действие "Правил пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республики (ППБ 01-06)" (Регистрационный N 3849 от 3 марта 2007 года) (САЗ 07-10), с дополнением внесенным Приказом Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2009 года N 399 (Регистрационный N 5104 от 30 декабря 2009 года), (САЗ 10-01), (далее - Правила пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике (ППБ 01-06), сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

По окончании пользования противопожарной системой водоснабжения, лицо из числа административно-технического персонала потребителя, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию противопожарной системой водоснабжения обязано в течение 24-х часов представить в организацию ВКХ акт о снятии пломб и пригласить представителя для опломбирования.

6. Учёт количества отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод

98. Учёт количества питьевой воды, расходуемой специализированными организациями на поливку территории населённых пунктов и зелёных насаждений, производится ими при помощи отдельных средств измерений, установленных в местах отпуска питьевой воды.

99. Количество сточных вод, поступающих от потребителя в систему водоотведения (канализации), принимается равному количеству потреблённой воды из всех видов источников.

Если количество отводимых сточных вод меньше чем количество питьевой воды, израсходованной из системы водоснабжения, потребитель предоставляет организации ВКХ необходимые расчёты с обоснованием количества отводимых сточных вод в согласованный срок, определяемый организацией ВКХ и потребителем при заключении договора.

На основании полученных данных, организация ВКХ производит корректировку объёмов канализационных стоков за предыдущий месяц.

При не выполнении условий договора и не предоставлении документов в указанный договором срок, объём канализационных стоков составляет 100 % от водопотребления без проведения последующих перерасчётов.

100. Учёт количества объёмов питьевой воды, использованной субабонентами, а также объёмов сточных вод, принимаемых от субабонентов, производит потребитель.

101. В случае если потребитель своевременно сообщил организации ВКХ о неисправности прибора учёта расхода питьевой воды, количество израсходованной потребителем воды определяется по среднему расходу за последний месяц, вплоть до установки нового или отремонтированного прибора учёта, но не позднее одного месяца.

102. Ответственность за надлежащее техническое состояние и исправность узлов учёта несёт организация или потребитель, на балансе которого находится данный узел учёта и выполняющих техническое обслуживание приборов учёта, в порядке текущей эксплуатации.

Юридические лица, пользующиеся услугами организаций ВКХ, обязаны назначить приказом (распоряжением) ответственное лицо за исправным состоянием водомерных узлов (приборов учёта расхода питьевой воды), которое регулярно должно производить их осмотры.

103. При обнаружении представителем организации ВКХ у потребителей из числа юридических лиц просроченного срока периодичности государственной поверки средств измерений, повреждений водомерного узла и других нарушений, перечисленных в п. 82, количество израсходованной питьевой воды определяется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системе питьевого водоснабжения при скорости движения воды в них 1,5 м/сек. и круглосуточного действия полным сечением. Расчёт данного количества питьевой воды определяется за период с момента последней проверки действия прибора учёта представителем организации ВКХ по день обнаружения включительно, но не более 6-ти (шести) месячного срока давности, за вычетом объёма воды, потребленной и оплаченной потребителем по показанию прибора учёта за указанный период. При этом количество принятых сточных вод принимается равным расчётному количеству отпущенной питьевой воды. Указанный порядок расчёта применяется вплоть до принятия организацией ВКХ вновь установленного и надлежащим образом поверенного прибора учёта питьевой воды.

104. При обнаружении представителем организации ВКХ повреждений водомерного узла физического лица по вине потребителей, перечисленных в п. 78, количество израсходованной питьевой воды определяется по нормам водопотребления с момента последней проверки действия прибора учёта представителем организации ВКХ по день обнаружения включительно, но не более 6-ти (шести) месячного срока давности, за вычетом объёма воды, потребленной и оплаченной потребителем по показанию прибора учёта за указанный период.

После замены прибора учёта расхода питьевой воды, расчёт с потребителем за питьевую воду и сброшенные сточные воды производится на основании показаний нового прибора.

Таблица расхода питьевой воды через водопроводные трубы при скорости движения воды 1,5 м/сек. сведена в Приложение № 1.

105. При возникновении спорных вопросов о достоверности учёта фактического потребления потребителем питьевой воды прибором учёта, организация ВКХ обязана временно установить контрольный поверенный прибор учёта расхода воды, а оплата потребителем за оказанные услуги по питьевому водоснабжению производятся согласно показаний контрольного прибора учета.

106. Количество сточных вод, отводимых от потребителей в систему водоотведения (канализации), принимается в соответствии с действующими нормами и правилами.

107. Количество сточных вод, поступающих от потребителя в систему водоотведения (канализации), принимается равному количеству потреблённой как питьевой, так и технической воды из всех видов источников водоснабжения. Если количество отводимых сточных вод меньше, чем количество воды, как питьевой, так и технической, израсходованной потребителем из систем водоснабжения, он обязан в течение 10-ти (десяти) календарных дней расчётного месяца предоставить организации ВКХ необходимые расчёты с обоснованием количества отводимых сточных вод.

108. Количество питьевой воды, вошедшее в собственную продукцию при её переработке, подтверждается потребителями в расчётном месяце путём предоставления организации ВКХ справки о фактическом количестве выпущенной продукции. На основании полученных данных, организация ВКХ производит корректировку объёмов отводимых стоков за предыдущий месяц. При непредставлении документов в указанный срок, объём отводимых стоков, сброшенных в систему водоотведения (канализации) организации ВКХ равен объёму потреблённой питьевой воды, без проведения последующих перерасчётов.

109. Потребители, объекты которых не присоединены к системе питьевого водоснабжения организации ВКХ, а присоединены только к системе водоотведения (канализации) организации ВКХ, обязаны до 5-го числа расчётного месяца представить организации ВКХ данные о фактическом потреблении воды (как питьевой, так и технической), в соответствии с показаниями всех приборов учёта, регистрируемых в организации ВКХ.

110. Такие же данные обязаны представить и потребители, объекты которых присоединённые к системе питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) организации ВКХ и, кроме того, использующие для своих нужд дополнительные источники воды. Данное требование должно быть зафиксировано в договоре на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) между организацией ВКХ и потребителем.

111. При обнаружении персоналом организации ВКХ у юридических лиц самовольно присоединённых устройств и сооружений к водопроводным и канализационным сетям, включая присоединения к водоразборным устройствам, пожарным гидрантам и домовым вводам, количество израсходованной питьевой воды и принятых сточных вод исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений в соответствии с п. 104 Правил.

Срок пользования самовольно присоединёнными устройствами и сооружениями определяется со дня их самовольного присоединения, а если дата их неизвестна, то срок определяется водоснабжающей организацией, но не более шести месяцев по день обнаружения.

7. Расчёты за пользование питьевой водой и приём сточных вод

112. Расчёты потребителей за расходованную питьевую воду и сброшенные сточные воды производятся по тарифам, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и в соответствии с заключёнными договорами между организацией ВКХ и потребителями. При наличии приборов учёта - по данным показаний приборов за отчётный период. При отсутствии приборов учёта расхода питьевой воды, расчёты производятся по действующим нормам водопотребления.

113. Оплата юридическими лицами за сверхлимитное питьевое водопотребление и водоотведение (канализации), а также за превышение допустимой концентрации в сточных водах загрязняющих веществ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и заключённым договором.

114. Расчёты с потребителями за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды производятся по платёжным документам, выписываемым организацией ВКХ, или при самообслуживании - потребителями в соответствии с заключённым договором.

Претензии по поводу счетов (исчисления объёмов, суммы и т.д.) предъявляются в течение 2-х (двух) месяцев со дня вручения счёта. Наличие претензий не освобождает потребителя от оплаты счетов, которые должны быть оплачены полностью в установленный договором срок. Если претензии при проверке будут удовлетворены, то излишки сумм, полученные организацией ВКХ, засчитываются в погашение последующих счетов за питьевое водоснабжение и водоотведение (канализации) по их предъявлению.

Льготы по оплате за питьевое водоснабжение и водоотведение (канализации) предоставляются гражданам с момента обращения в организацию ВКХ, при наличии постоянной прописки на территории Приднестровской Молдавской Республики (за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики) и предъявления соответствующих документов, подтверждающих право граждан на льготы.

115. По завершению отчётного месяца, собственники объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, государственного, муниципального, частного (находящегося в собственности юридических и физических лиц) и смешанного жилищных фондов, правления товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов или их управляющие организации, при наличии общедомовых приборов учёта, наниматели жилых помещений при наличии приборов учёта, снимают показания и производят оплату организациям ВКХ. При отсутствии приборов учёта, оплата потребителями производится на основании платёжных документов организаций ВКХ, либо самостоятельно, в соответствии с заключённым договором.

116. Расчёты с организациями, независимо от их форм собственности (кроме жилищно-коммунальных, бюджетных организаций, получающих дотации из бюджета и населения) производятся в порядке безакцептного списания с расчётного счёта средств потребителя. Списание средств возможно только при наличии копии распоряжения потребителя банку о списании денежных средств по требованию организации ВКХ за оказанные услуги по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации). При отсутствии копии распоряжения банку - на основании платёжных поручений организации ВКХ или самостоятельно потребителем в соответствии с заключённым договором.

117. В случае неоплаты потребителями платежных документов в установленный срок, за каждый день просрочки платежа начисляется пеня в соответствии с заключённым договором и действующим законодательством.

118. Организация ВКХ вправе обратиться в суд для взыскания суммы задолженности и пени от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

119. Если к потребителю, находящемуся в договорных отношениях с организацией ВКХ, присоединены субабоненты, расчёты за отпущенную им питьевую воду и принятые от них сточные воды производятся субабонентами потребителю по отдельным договорам, заключённым между потребителем и субабонентами, по согласованию с организацией ВКХ. По соглашению потребителя и субабонента с организацией ВКХ, такие расчёты могут производиться субабонентом непосредственно с организацией ВКХ.

120. Оплата за питьевую воду, полученную теплоснабжающей организацией для горячего водоснабжения (ГВС) и для собственных нужд, производится за весь фактический объём полученной питьевой воды, определяемый по показаниям средств измерений, устанавливаемых теплоснабжающей организацией на вводах в центральный тепловой пункт (ЦТП) и своих объектов. Теплоснабжающая организация также производит оплату за сброс собственных сточных вод в систему водоотведения организации ВКХ.

121. При оплате потребителями только за подогрев воды теплоснабжающей организацией, они производят оплату организации ВКХ за горячее водоснабжение по действующим тарифам на услуги холодного питьевого водоснабжения в соответствии с заключённым договором.

122. Расчёты с потребителями, пользующимися питьевой водой из уличных водоразборов, осуществляются путём оплаты счетов, предъявляемых организацией ВКХ на основании показаний приборов учёта или нормативов потребления.

123. Потребители, проживающие в домах частного жилищного фонда индивидуальной застройки, рассчитываются за питьевую воду и принятые стоки в порядке, определяемом п. 115 Правил.

124. Запрещены непосредственные денежные расчёты потребителей за оказанные услуги по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) с представителями организации ВКХ, а также за работы и услуги, выполненные организацией ВКХ. Претензии потребителей в таких случаях не принимаются. Должностные лица организации ВКХ, нарушившие указанный порядок, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

125. Платёжные документы за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды подлежат оплате потребителями в указанные договором сроки. Если на последний день срока оплаты приходится выходной или праздничный день, то последним днём оплаты считается следующий за выходным или праздничным днем.

126. Ошибки, допущенные потребителями при выписке и оплате платёжных документов при самообслуживании, рассматриваются организацией ВКХ по мере их выявления, но не более 6-ти (шести) месячного срока давности. При обнаружении ошибок в учёте расхода питьевой воды, организация ВКХ производит перерасчёт, в целях возмещения потребителями причинённых организации ВКХ убытков. В случае отказа потребителей в добровольном погашении причинённого ущерба, организация ВКХ вправе обратиться в судебные органы.

127. При обнаружении у потребителя повреждения или неисправности прибора учёта расхода питьевой воды, нарушения целостности пломб на нём или на других водопроводных устройствах, а также самовольно присоединённых вновь возведённых устройств и сооружений к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), представителями организации ВКХ составляется акт. С содержанием составленного акта представители организации ВКХ обязаны ознакомить потребителя и вручить ему второй экземпляр. На основании составленного акта, организация ВКХ выписывает потребителям платёжные документы за расход питьевой воды и принятые сточные воды в соответствии с п. 104 Правил.

128. При выезде потребителя (физическое лицо) из занимаемого жилого помещения, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом организацию ВКХ за 7 (семь) календарных дней и произвести окончательный расчёт за оказанные услуги по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации).

129. Должностные лица организации ВКХ обязаны вести учёт наличия количества потребителей и постоянно осуществлять контроль поступления платежей за оказанные услуги питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации). При нарушении сроков оплаты потребителями оказанных услуг, в соответствии с заключёнными договорами, должны принимать меры в соответствии с действующим законодательством.

130. После выезда потребителя из занимаемого жилого помещения, ответственность за сохранность прибора учёта расхода питьевой воды переходит на нового нанимателя или собственника жилищного фонда. Если жилое помещение относится к государственному или муниципальному жилищному фонду, то ответственность по задолженности бывшего потребителя (нанимателя жилого помещения) переходит на собственника жилищного фонда или управляющую организацию.

131. При переходе объекта к новому собственнику или нанимателю, последний обязан в течение 10-ти (десяти) календарных дней обратиться в организацию ВКХ для заключения договора на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации).

132. Если новый собственник или наниматель жилого помещения не обратился в организацию ВКХ для заключения договора на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) в указанный в п. 131 срок, то организация ВКХ в течение 5-ти календарных дней направляет письменное уведомление собственнику или нанимателю жилого помещения о необходимости заключения такого договора с указанием крайнего срока заключения договора, в том числе с оповещением о несении ответственности за самовольное пользование системами питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации). Порядок расчёта за услуги питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) согласно п.104 Правил устанавливается со дня истечения срока, установленного в уведомлении о необходимости заключения договора.

133. В случае если новый собственник или наниматель после заключения договора не проживает в жилом помещении, в котором отсутствуют приборы учёта расхода питьевой воды, он вправе в 10-ти (десяти) дневной срок обратиться в организацию ВКХ для пломбирования в жилище всех водоразборных устройств. В случае, если потребитель не обратился в организацию ВКХ для пломбирования водоразборных устройств, у данного потребителя возникает обязанность по внесению платы за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) в полном объёме на фактически проживающих потребителей в соответствии с нормами гражданского и жилищного законодательства Приднестровской Молдавской Республики. При невыполнении данного условия, организация ВКХ вправе обратиться в судебные органы для принудительного взыскания платежей за оказанные коммунальные услуги по нормам потребления.

134. За израсходованную питьевую воду на тушение пожара, на основании данных местных органов СВПЧ, организация ВКХ выписывает платёжные документы, которые подлежат оплате организациями, независимо от их форм собственности, на территории которых произошли пожары.

135. Расход питьевой воды на тушение пожара в жилищном фонде, на пожарно-тактические учения, проверку действия пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов оплате не подлежит. Сведения о количестве израсходованной питьевой воды на внутреннее пожаротушение предоставляются в организацию ВКХ потребителями и местными органами СВПЧ, а на наружное пожаротушение, пожарно-тактические учения и проверку пожарных гидрантов - представителями местных органов СВПЧ.

136. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между организациями ВКХ и потребителями в результате образовавшейся задолженности организациям ВКХ за питьевое водоснабжение и водоотведение (канализации) решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны после реализации предусмотренной законодательством Приднестровской Молдавской Республики процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрения в судебные органы.

137. При определении расхода питьевой воды по нормативам потребления на нужды населения, расчётное количество дней в месяц принимается равным 30,4 дня в обычном году и 30,5 дней высокосном, а на нужды организаций - по числу фактически отработанных дней.

138. Минимальный свободный напор в сети водопровода населённого пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м (СНиП ПМР 40-02-02.Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.).

Примечание. 1. В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в ёмкости для хранения.

2. Допускается отклонение от данных требований в случаях ограничений в подаче питьевой воды и приёме сточных вод, предусмотренных пунктами 151, 152 и 153 Правил.

139. Если минимальный свободный напор непосредственно у потребителя ниже нормативных параметров, потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу организации ВКХ или иную службу, указанную исполнителем при заключении договора (далее - аварийно-диспетчерская служба):

а) данное сообщение может быть сделано потребителем в письменной форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации в аварийно-диспетчерской службе. При этом потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес проживания. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем заявку (фамилию, имя и отчество), а также регистрационный номер заявки и время её приема;

б) в случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы известны причины снижения давления питьевой воды ниже нормативных параметров, он обязан немедленно сообщить об этом потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации заявок;

в) в случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы не известны причины снижения давления питьевой воды ниже нормативных параметров, он обязан согласовать с потребителем точное время и дату посещения квартиры (жилого дома) для проверки давления питьевой воды. По результатам проверки составляется акт, который подписывается потребителем (или его представителем) и исполнителем (или его представителем);

г) если потребитель (или его представитель) и исполнитель (или его представитель) не пришли к единому решению относительно причины снижения давления питьевой воды, то ими определяются новое время и дата установления причины, на которую приглашается представитель исполнительных органов государственной власти. По результатам повторной проверки составляется акт, который подписывается потребителем (или его представителем) и исполнителем (или его представителем). Наряду с указанными лицами акт подписывается и представителем исполнительных органов государственной власти. В акте указываются причины, а также время и дата снижения у потребителя давления питьевой воды ниже нормативных параметров. Датой начала снижения давления питьевой воды ниже нормативных параметров у потребителя считается время подачи потребителем в аварийно-диспетчерскую службу заявки;

д) акт об установлении причин снижения давления питьевой воды у потребителя ниже нормативных параметров является основанием для перерасчёта размера платы за оказанные услуги ненадлежащего качества.

140. При временном отсутствии или снижения давления у потребителя питьевой воды ниже нормативных параметров до суток, перерасчёт не делается.

141. При установлении факта отсутствия или снижения давления у потребителя питьевой воды ниже нормативных параметров свыше суток, производится перерасчёт за время фактического отсутствия воды из расчёта норм питьевого водопотребления при отсутствии приборов учёта.

Основным документом, регулирующим отношения сторон при отсутствии или снижении давления у потребителей питьевой воды ниже нормативных параметров является акт. Акт должен быть оформлен в течение одних суток с момента возобновления оказания услуги надлежащего качества. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителю, другой - организации ВКХ. В акте указываются:

а) начальное время отключения или некачественного обеспечения питьевой водой (время заявки и ее регистрационный номер в журнале диспетчерской службы ВКХ);

б) время нормализации работы систем питьевого водоснабжения;

в) количество полных суток, в течение которых оказывались услуги ненадлежащего качества;

г) время (дата, час) устранения нарушений, возобновления оказания услуги;

д) причины необеспечения или некачественного обеспечения услугами;

е) виновная сторона.

142. Перерасчёт оплаты за оказанные услуги питьевого водоснабжения не производится в следующих случаях:

а) если при выявлении причин отсутствия питьевой воды, в том числе и при понижении давления, обнаружены утечки воды на наружных или внутридомовых сетях

б) если при выявлении причин отсутствия питьевой воды, в том числе и при понижении давления, обнаружено неудовлетворительное техническое состояние наружных или внутридомовых сетях питьевого водоснабжения потребителя, согласно балансовой принадлежности

в) если водоснабжение питьевой воды осуществляется в соответствии с установленным технологическим режимом питьевого водоснабжения, режимом в весенне-летний период, установленных исполнительными органами государственной власти в сфере ЖКХ.

143. При выявлении утечек воды на наружных или внутридомовых сетях питьевого водоснабжения жилого дома, представителями организации ВКХ составляется соответствующий акт, который подписывается собственником, нанимателём или представителем обслуживающей жилой дом организации. В случае отказа от подписи представителей собственника, нанимателя или обслуживающей жилой дом управляющей организации, акт подписывается двумя представителями организации ВКХ. Выявленный нерациональный расход питьевой воды из-за утечек на наружных водопроводных сетях оплачивается организацией, обслуживающей данные сети.

Определение количества питьевой воды из-за утечек на наружных сетях определяется на основании Приказа Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2002 года N 365 "Об утверждении "Методики разработки технологических нормативов использования воды на предприятиях, предоставляющих услуги водоснабжения и канализации в Приднестровской Молдавской Республике" (Регистрационный N 1703 от 4 сентября 2002 года) (САЗ 02-36).

Количество воды, нерационально расходованное в жилых помещениях нанимателя или собственника в результате утечки, оплачивается потребителем, а в общедомовых сетях холодного питьевого водоснабжения общего пользования, обслуживающей жилой дом управляющей организацией и определяется следующим образом:

а) при учёте расхода питьевой воды по нормам водопотребления, за период со времени обнаружения утечек:

1) дополнительно к нормам питьевого водопотребления:

- утечка из сливного бачка - 8 куб. м в сутки;

- утечка из водоразборного крана - 0,5 куб. м в сутки;

2) из внутренней водопроводной сети общего пользования - по формулам гидравлики, исходя из диаметра струи (отверстия) и напора воды в точке излива со времени обнаружения утечки. При не устранении в установленный организацией ВКХ срок ликвидацию выявленной утечки питьевой воды, расход воды и сброс сточных вод потребителем и обслуживающей жилой дом организацией определяется в соответствии с п.104 Правил со времени выдачи предписания для ликвидации утечки.

144. При наступлении поливочного сезона, по письменному обращению организации ВКХ, исполнительным органом государственной власти в сфере ЖКХ оформляется письменное разрешение на полив огородов и других зелёных насаждений, с указанием графика осуществления полива. При дефиците в организации ВКХ производственных мощностей, распоряжениями исполнительного органа государственной власти в сфере ЖКХ запрещается полив зелёных насаждений питьевой водой.

145. Сроком поливочного сезона, в течение которого организацией ВКХ производится начисление потребителям платежей за фактический полив огородов и других зелёных насаждений на основании нормы питьевого водопотребления на прочие нужды населения или по показаниям установленных индивидуальных приборов учёта, устанавливается распоряжением исполнительного органа государственной власти в сфере ЖКХ. Льготы за использование питьевой воды на полив зелёных насаждений не начисляются.

На основании Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 3 октября 2007 года N 889рп "О выполнении решений межведомственной комиссии по обеспечению питьевой водой жителей Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 07-41) с изменением внесенным Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской Республики от 21 августа 2008 года N 816 рп, (САЗ 08-33), полив огородов и других зеленых насаждений разрешается только при наличии свободных производственных мощностей у организаций ВКХ без нарушения бесперебойного водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд.

При наступлении поливочного сезона, распоряжениями глав государственных администраций городов и районов оформляется письменное разрешение на полив огородов и других зеленых насаждений с указанием графика полива или распоряжение, которым запрещается полив в связи с дефицитом производственных мощностей.

146. Организации ВКХ обязаны ежемесячно в поливочный сезон затребовать справку в Гидрометцентре Приднестровской Молдавской Республики о количестве осадков, выпавших за месяц, для перерасчёта за полив в дождливые дни при отсутствии приборов учёта.

147. При дефиците питьевой воды в конкретном населённом пункте, исполнительному органу государственной власти, при формировании бюджета на следующий финансовый год, необходимо предусматривать средства для разработки и реализации долгосрочных муниципальных программ по развитию питьевого водоснабжения, охране и восстановлению источников питьевого водоснабжения, улучшению качества питьевой воды.

148. При отсутствии приборов учёта, расчёт количества расхода питьевой воды при наполнении и пополнении внутридомовых систем отопления производить согласно "Инструкции по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку, отпуск и потребление тепла в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социально-культурно-бытового назначения Приднестровской Молдавской Республики", утверждённые Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2003 года N 179, (Регистрационный N 2248 от 24 июня 2003 года) (САЗ 03-26), (далее - Инструкция по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку, отпуск и потребление тепла в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социально-культурно-бытового назначения Приднестровской Молдавской Республики).

8. Условия ограничения в подаче питьевой воды и приёма сточных вод.

149. Организация ВКХ обязана осуществлять подачу потребителям питьевой воды и приём от них сточных вод в течение суток бесперебойно, за исключением установленного технологического режима водоснабжения, режима водоснабжения в весенне-летний период, установленных исполнительным органом государственной власти в сфере ЖКХ, когда возможно временное понижение давления воды в водопроводных сетях или ограничение в подаче питьевой воды из-за резкого увеличения её расходования, кроме случаев, предусмотренных п.150 настоящих Правил. Потребитель не имеет права без разрешения организации ВКХ прекращать по неуважительным причинам подачу питьевой воды субабонентам.

150. Ограничение в подаче питьевой воды организациям, независимо от их форм собственности, а также регулирование режима отпуска питьевой воды производится в порядке, установленной исполнительным органом государственной власти, кроме случаев, указанных в п.п.150 и 151 настоящих Правил.

Не подлежит ограничению или прекращению подача питьевой воды и (или) приём сточных вод организациям, перечень которых утверждается Президентом Приднестровской Молдавской Республики.

151. О перерыве в подаче, прекращении или ограничении подачи питьевой воды организация ВКХ обязана предварительно предупредить об этом потребителей. Организация ВКХ имеет право без согласования с исполнительным органом государственной власти ограничить подачу питьевой воды отдельным потребителям и приём от них сточных вод в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в системе питьевого водоснабжения при условии немедленного уведомления потребителя об этом.

В период ограничения подачи питьевой воды, подача может производиться по графику отдельным потребителям по чётным или нечётным дням, с указанием времени подачи воды.

Примечание.Прекращение подачи питьевой воды источникам теплоснабжения (отопительные котельные, центральные тепловые пункты с независимой схемой присоединения отопления), не имеющих резервных источников водоснабжения, в течение отопительного периода запрещается.

152. Для ликвидации аварий и повреждений на водопроводных и канализационных сетях и устройствах, в штате организации ВКХ должны быть укомплектованные аварийные бригады. В населённых пунктах с большой протяжённостью водопроводных и канализационных сетей должны быть аварийно-диспетчерские службы с круглосуточным дежурством аварийных бригад во главе с дежурным диспетчером, который принимает заявки от потребителей обо всех неисправностях на водопроводных и канализационных сетях и направляет бригады для их ликвидации.

В распоряжении аварийных бригад должны быть землеройные и грузоподъёмные машины, откачивающие насосы, специальные машины и механизмы, набор инструментов и материалов, необходимых для производства аварийно-восстановительных работ.

Продолжительность ликвидации аварий, в зависимости от времени года, технического состояния водопроводных и канализационных сетей и устройств, оснащённости аварийных бригад, состояния дорожного покрытия, глубины заложения трубопроводов и т.д., принимается от 24 до 72 часов.В зависимости от категории потребителей, данная продолжительность установлена Правилами технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения (канализации) населённых мест Приднестровской Молдавской Республики.

153. Обо всех крупных происшедших авариях на водопроводных и канализационных сетях, для устранения которых требуется более трёх суток, организация ВКХ немедленно сообщает исполнительным органом государственной власти и одновременно через средства массовой информации оповещает потребителей с указанием конкретных сроков ликвидации аварии.

154. В случаях нарушений функционирования централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, повлекших нарушение установленного режима подачи питьевой воды потребителям и (или) несоответствие качества подаваемой воды установленным нормативным требованиям на время более 2-х (двух) суток, исполнительные органы государственной власти совместно с организациями ВКХ обязаны принять меры по подаче питьевой воды потребителям в количестве, установленном нормами питьевого водоснабжения для таких ситуаций. При этом должны использоваться резервные источники и системы питьевого водоснабжения, бытовые и групповые технические средства очистки и обеззараживания питьевой воды, поставка питьевой воды в расфасованном виде или её доставка в ёмкостях (цистернах) для группового использования.

Перечень мер для ситуаций, связанных с нарушением функционирования систем питьевого водоснабжения, регламентируется утвержденным исполнительными органами государственной власти городов, районов и органами местного самоуправления сел (поселков) планом оперативных действий по обеспечению питьевого водоснабжения потребителей соответствующего населенного пункта.

155. В организациях ВКХ, обслуживающие населённые пункты с малой протяжённостью водопроводных и канализационных сетей, вопрос о круглосуточном дежурстве аварийных бригад решается самими организациями совместно с исполнительными органами государственной власти.

156. Организация ВКХ имеет право прекратить полностью или частично подачу питьевой воды и приём сточных вод без предварительного уведомления потребителей в случаях:

а) прекращения электроснабжения производственных объектов организации ВКХ;

б) стихийных явлений, крупных аварий, в том числе резкого ухудшения качества питьевой воды в источнике вследствие концентрированного поступления в него загрязняющих и токсичных веществ;

в) необходимостью увеличения подачи питьевой воды в места тушения возникших пожаров.

157. При систематических перебоях питьевой воды из-за недостаточной мощности системы питьевого водоснабжения, организации ВКХ по согласованию с исполнительными органом государственной власти и Государственной санитарно-эпидемиологической службой Приднестровской Молдавской Республики организуют подачу питьевой воды в отдельные районы населённого пункта по графику, с обязательным оповещением потребителей о режимах её отпуска.

При этом организации ВКХ совместно с исполнительными органами государственной власти разрабатывают организационно-технические мероприятия по осуществлению бесперебойного обеспечения потребителей питьевой водой надлежащего качества и в кратчайшие сроки осуществляют реализацию их выполнения.

158. Развитие питьевого водоснабжения обеспечивается реализацией государственных, муниципальных и производственных целевых программ и планов обеспечения населения питьевой водой, улучшения качества питьевой воды и её рационального использования.

159. Питьевое водоснабжение подлежит обязательному включению в планирование социально-экономического развития территорий населённых пунктов. Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с расчётными показателями генеральных планов развития территорий, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, санитарными правилами и нормами.

160. При полном прекращении подачи потребителям питьевой воды в населённом пункте или отдельных его районах, независимо от причин, вызвавших его, организация ВКХ совместно с исполнительным органом государственной власти принимают срочные меры для временного водоснабжения потребителей. При этом в мероприятиях, проводимых исполнительным органом государственной власти, при формировании бюджета на следующий финансовый год, необходимо предусмотреть средства для увеличения производственных мощностей систем питьевого водоснабжения, в том числе и для бурения необходимого количества артезианских скважин.

161. О каждом конкретном случае частичного или полного прекращения подачи питьевой воды на объект, имеющий сети наружного или внутреннего противопожарного водопровода, организация ВКХ обязана ставить в известность местную СВПЧ.

162. При авариях, катастрофах либо стихийных бедствиях, повлекших загрязнения источников питьевого водоснабжения, повреждения систем очистки и обеззараживания питьевой воды и как их следствие - отсутствие воды на территории всего населённого пункта более 24 (двадцати четырёх) часов, исполнительным органом государственной власти принимаются экстренные меры по обеспечению населения питьевой водой.

163. Финансирование расходов по нормированному обеспечению населения питьевой водой при чрезвычайных ситуациях осуществляется за счёт средств, предусматриваемых республиканским и муниципальными бюджетами на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

9. Обязанности и ответственность организации ВКХ и потребителей

164. Организация ВКХ обязана обеспечивать потребителей бесперебойным питьевым водоснабжением и водоотведением(канализации) в соответствии с утверждёнными технологическими режимами, нормами и лимитами, заключёнными договорами при условии, что все присоединённые потребители будут пользоваться водопроводными и канализационными устройствами, сооружениями и сетями в соответствии с требованиями настоящих Правил.

165. Организация ВКХ гарантирует качество подаваемой потребителям питьевой воды требованиям СанПиН МЗСЗ 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

166. Организация ВКХ не несёт ответственности за перебои в водоснабжении потребителей, вызванные ограничением или прекращением подачи питьевой воды по причинам, перечисленным п.п. 151 и 152 настоящего Приложения, а также виной потребителей.

167. В случае выявления несоответствия качества питьевой воды нормативным требованиям, чем создаётся угроза здоровью потребителей, организации ВКХ совместно с исполнительными органами государственной власти обязаны незамедлительно через средства массовой информации или иным способом проинформировать потребителей об ухудшении качества подаваемой питьевой воды. При этом указывается срок устранения выявленных несоответствий, а потребители предупреждаются о соблюдении мер предосторожности, способах дополнительной обработки воды либо о месте и времени отпуска питьевой воды, отвечающей санитарным требованиям.

168. В случае выявления отклонений от нормативных требований, предъявляемых к качеству питьевой воды, относящихся только к органолептическим показателям и не влекущих за собой угрозы здоровью людей, что должно быть подтверждено заключениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики, информация об этих отклонениях должна быть доведена до сведения всех потребителей с указанием сроков устранения возникших отклонений.

169. Информация о возможных перебоях при подаче питьевой воды в обязательном порядке предоставляется потребителям бесплатно через средства массовой информации или иным способом.

170. Организация ВКХ обязана:

а) осуществлять постоянный надзор за состоянием присоединённых к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) организации ВКХ водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств потребителей, оказывать им практическую помощь в организации надлежащей эксплуатации в соответствии с действующими правилами и нормами;

б) вести постоянную разъяснительную работу с целью снижения потерь питьевой воды из-за её нерационального использования потребителями, выявлять утечки в водопроводных сетях как организации ВКХ, так и потребителей;

в) обеспечивать бесперебойный режим подачи питьевой воды потребителям, осуществлять контроль соблюдения ими лимитов потребления питьевой воды и сброса сточных вод;

г) регулярно, в любое время суток, в присутствии представителя потребителя, при предъявлении служебного удостоверения, производить отбор проб сточных вод для осуществления контроля соблюдения потребителями нормативов концентрации загрязняющих веществ;

д) при возникшем дефиците питьевой воды, совместно с потребителями разработать организационно-технические мероприятия по сокращению её потребления на производственные нужды за счёт внедрения рациональных технологических процессов, частичного или полного внедрения оборотного водоснабжения, использование технической воды или доочищенных сточных вод и перехода на безводные технологические процессы;

е) один раз в год информировать всех потребителей через средства массовой информации:

1) о производственной деятельности организации ВКХ;

2) о техническом состоянии действующих сооружений систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации);

3) о проводимых мероприятиях по снижению и ликвидации потерь питьевой воды;

4) о перспективах развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) с целью ликвидации дефицита питьевой воды, улучшения её качества, а также об конкретных исполнителях этих мероприятий;

ж) один раз в шесть месяцев информировать потребителей о качестве подаваемой питьевой воды, действующих тарифах на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), установленных лимитах, предлагаемых конкретных мероприятиях по рациональному использованию потребителями питьевой воды, об организации приборного учёта, а также требований настоящих Правил;

з) в целях бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой водой обеспечивать содержание систем питьевого водоснабжения в постоянной готовности, а системы водоотведения для бесперебойного приёма и очистки сточных вод, за исключением времени перерывов по следующим причинам:

1) для проведения планово-предупредительного ремонта (график производства работ разрабатывается ежегодно организацией ВКХ и утверждается исполнительными органами государственной власти в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения населённых мест Приднестровской Молдавской Республики, положением о проведении текущих и капитальных ремонтов и другими документами);

2) для устранения последствий аварий систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации);

3) в связи со стихийными бедствиями, а также чрезвычайными ситуациями, независящими от деятельности организации ВКХ;

и) выдавать потребителям технические условия на присоединение к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации);

й) строго выполнять условия заключённых с потребителями договоров;

к) обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и договором, заключённым между собственником этих систем и организацией ВКХ;

л) заключать с потребителями договора на оказание услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) с учётом технической возможности действующих систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

м) принимать участие в работе комиссии по приёмке в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), а также узлов учёта потребления питьевой воды;

н) принимать конкретные меры по снижению потерь, сокращению утечек питьевой воды и нерационального её использования потребителями;

о) постоянно осуществлять строгий производственный лабораторный контроль качества подаваемой потребителям питьевой воды и сбрасываемых в водные объекты очищенных сточных вод в соответствии с действующим законодательством;

п) принимать практические меры по предотвращению потребителями самовольного присоединения к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) и пользования ими;

р) немедленно информировать потребителей, исполнительные органы государственной власти и Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Приднестровской Молдавской Республики о прекращении (ограничении) отпуска питьевой воды и приёма (сброса) сточных вод в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

с) принимать экстренные меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений в кратчайшие сроки на системах питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) и возобновлению действия этих систем с соблюдением СанПиН МЗСЗ 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.5.980-07 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

т) у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним устанавливать соответствующие указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время года к ним, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения, находящихся на балансе и обслуживании организации ВКХ, должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике (ППБ 01-06);

у) вносить предложения в исполнительные органы государственной власти городов и районов о закреплении за потребителями для обслуживания колодцы с пожарными гидрантами, расположенных на территории потребителей, с очисткой этих мест от мусора, снега и наледи. Согласно требованиям Правил пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике (ППБ 01-06), водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года;

ф) при проведении ремонтных работ или в случаях возникновения аварий на водопроводных сетях, сообщать исполнительным органам государственной власти, в территориальные подразделения органов СВПЧ, органы по делам гражданской защиты, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики о невозможности использования пожарных гидрантов с конкретными адресами, из-за временного прекращения подачи воды или недостаточности её напора;

х) обеспечивать учёт подачи питьевой воды и её потребления потребителями;

ц) использовать оборудование, материалы и химические вещества для очистки и обеззараживания питьевой воды, безопасные для здоровья человека;

ч) обеспечить проведение капитального ремонта и реконструкции систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) за счёт следующих источников финансирования:

1) средства потребителей питьевой воды, вносимые в качестве платы за услуги по питьевому водоснабжению;

2) средства республиканского и местных бюджетов, предназначенные для реализации мероприятий, предусмотренных государственными и муниципальными программами развития и улучшения систем питьевого водоснабжения;

3) средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц, предназначенные для развития питьевого водоснабжения;

4) прочие источники, не запрещенные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

ш) соблюдать режим хозяйственной и иной деятельности, установленный для зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

щ) обеспечивать содержание в исправном состоянии узлы и приборы учёта расхода питьевой воды, находящихся на балансе организации ВКХ, соблюдением межповерочных интервалов для находящихся в эксплуатации приборов учёта воды.

171. Потребители (юридические лица) обязаны:

а) обеспечивать охрану водопроводных и канализационных сетей и устройств, находящихся на закреплённой территории, не допускать их повреждения, затопления и замораживания, очищать лёд и снег с крышек колодцев;

б) обеспечивать сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других водопроводных устройствах, находящихся на его территории;

в) обеспечивать отвод поверхностного стока от колодцев;

г) не загромождать пожарные гидранты и подъезды к ним, следить за наличием и исправностью указателей расположения пожарных гидрантов;

д) не допускать складирования различных предметов и материалов, а также возведения каких-либо строений над водопроводными и канализационными сетями и устройствами, находящимися на территории потребителя или на балансе (в собственности) и обслуживании;

е) своевременно сообщать организации ВКХ обо всех обнаруженных повреждениях и неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, которые могут привести к загрязнению подаваемой потребителям питьевой воды либо загрязнении окружающей природной среды. До прибытия представителей организации ВКХ осуществлять наблюдение места повреждения;

ж) соблюдать безусловное выполнение договорных обязательств перед организацией ВКХ, своевременно и правильно снимать показания приборов учёта потребления питьевой воды, оплачивать платёжные документы в соответствии с заключённым договором, не допускать перерасхода питьевой воды и сброса сточных вод сверх установленных лимитов;

з) осуществлять постоянный контроль потребления питьевой воды субабонентами, принимать меры по снижению и ликвидации потерь питьевой воды, обеспечивать надлежащую техническую эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств, находящихся на балансе (в собственности) и обслуживании потребителя;

и) запрещать посторонним лицам производство любых видов работ на водомерном узле, водопроводных и канализационных сетях, находящихся на территории потребителя;

й) запрещать открывания крышек водопроводных и канализационных колодцев (камер) и спуска в них посторонних лиц;

к) по согласованию сторон и на основании заключённого договора на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), при сбросе потребителем ливневых и талых вод в канализационную сеть, находящуюся на территории потребителя, не допускать её загрязнения и засорения. Потребитель обязан по предъявлению организацией ВКХ платежных требований, с приложением справки Гидрометцентра Приднестровской Молдавской Республики о количестве осадков, выпавших за месяц, производить оплату за сброс ливневых и талых вод в канализационную сеть;

л) своевремённо заключать договор для получения услуг питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации);

м) обеспечивать безаварийную эксплуатацию систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) в соответствии с требованиями настоящих Правил и Правил технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения Приднестровской Молдавской Республики;

н) осуществлять постоянный контроль количества, составов и свойств сбрасываемых в систему водоотведения (канализации) сточных вод, включая сточные воды субабонентов и предоставлять организации ВКХ (по требованию) сведения о результатах такого контроля;

о) соблюдать режимы потребления питьевой воды, сброса сточных вод и концентрацию загрязняющих веществ в соответствии с заключённым договором;

п) своевременно производить оплату организации ВКХ за полученную питьевую воду, сброшенные сточные, ливневые и талые воды и сверхнормативные загрязняющие вещества;

р) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации ВКХ, при предъявлении служебных удостоверений, к узлам учёта потребителя, а также к контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод;

с) рационально использовать потребляемую питьевую воду, соблюдать лимиты питьевого водопотребления и нормативы водоотведения (канализации);

т) содержать в технически исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, включая пожарные гидранты, задвижки, краны, установки автоматического пожаротушения, устанавливать на видных местах указатели размещения колодцев с пожарными гидрантами согласно требованиям Правил пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике (ППБ 01-06);

у) в течение 5-ти рабочих дней уведомлять организацию ВКХ в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам питьевого водоснабжения и (или) водоотведения (канализации) другому собственнику или на баланс (в собственность) и обслуживание другой организации, а также при изменении потребителем реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;

ф) немедленно уведомлять организацию ВКХ и подразделения СВПЧ о невозможности использования пожарных гидрантов из-за временного прекращения подачи питьевой воды или недостаточного её напора в водопроводных сетях потребителя;

х) обеспечить в кратчайшие сроки ликвидацию повреждения или неисправности и устранить их последствия;

ц) обеспечивать доступ представителей организации ВКХ, при предъявлении служебных удостоверений, к осмотру, проведению эксплуатационных работ на транзитных водопроводных и канализационных сетях, водоводах и коллекторах, находящихся на балансе и обслуживании организации ВКХ и проходящих по территории потребителя;

ч) предоставлять субабонентам возможность для присоединения к своим сетям, сооружениям и устройствам только при наличии разрешения организации ВКХ;

ш) потребитель несёт ответственность за причинённый организации ВКХ ущерб в соответствии с действующим законодательством;

щ) сообщать исполнительным органам государственной власти и представителям организаций ВКХ о замеченных действиях физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые приводят или могут привести своими действиями к загрязнению и (или) засорению источников питьевого водоснабжения;

ы) содержать в исправном состоянии узлы и приборы учёта расхода питьевой воды, находящихся на их балансе, а также межповерочные интервалы для приборов учёта расхода питьевой воды, собственниками которых они являются.

172. При обнаружении представителями организации ВКХ повреждений на водопроводных и канализационных сетях и устройствах потребителя, они совместно с представителями потребителя организовывают работы по ликвидации повреждений.

173. Потребитель несёт ответственность за комплектность, сохранность, работоспособность и нормальное техническое состояние всех без исключения отключающихся устройств, предотвращающих подтопление подвальных помещений при авариях на канализационной сети. В случае подтопления подвальных помещений, вызванного отсутствием затворов, негерметичным закрытием ревизий, неисправным техническим состоянием санитарных приборов, канализационных сетей, сооружений и устройств на них, находящихся на балансе (в собственности) и обслуживании потребителей, ответственность за причиненный материальный ущерб несёт потребитель, если авария (засор, подтопление) произошла на канализационных сетях потребителя.

174. Потребитель несёт ответственность за целостность и сохранность пломб на приборе учёта расхода питьевой воды, используемом для расчётов с организацией ВКХ за питьевую воду, на задвижке обводной линии, пожарных задвижках, гидрантах и других водопроводных устройств, находящихся на территории или на балансе (в собственности) и обслуживании потребителей и опломбированных организацией ВКХ.

Допускается срыв пломб опломбированных пожарных задвижек и гидрантов:

а) при проверке действия противопожарной системы питьевого водоснабжения и испытании пожарных насосов после предварительного согласования с организацией ВКХ;

б) при тушении пожаров, а также при приёмочных испытаниях противопожарной системы питьевого водоснабжения органами СВПЧ без уведомления водоснабжающей организации. По окончании пользования противопожарной системой питьевого водоснабжения, потребитель обязан в течение 8 (восьми) часов, в рабочее время, немедленно в устной форме известить организацию ВКХ, а затем предоставить акт о срыве пломбы. После получения извещения, представителем организации ВКХ производится опломбирования задвижек и составляется соответствующий акт.

175. Физические и юридические лица, виновные в повреждении водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств на них, несут материальную ответственность за причинённый организации ВКХ ущерб в соответствии с действующим законодательством.

176. Организации, повредившие системы питьевого водоснабжения или водоотведения (канализации), допустившие аварийный сброс загрязняющих и токсичных веществ, обязаны немедленно сообщить об этом организации ВКХ, ликвидировать повреждения и его последствия собственными силами и средствами под техническим надзором представителей организации ВКХ. Убытки организации ВКХ, возникшие в связи с этими повреждениями, в том числе и в результате утечки питьевой воды, возмещаются потребителями в полном объеме. Расчёт объёма нерационально расходованной питьевой воды производится в соответствии с п.104 Правил.

177. Лица, виновные в нарушении мер по охране водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

178. Организация ВКХ имеет право:

а) осуществлять контроль о достоверности учёта расхода питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) потребителями и субабонентами. Проводить, по необходимости, осмотры технического состояния их водопроводных и канализационных сетей, устройств, сооружений, колодцев и инженерного оборудования;

б) осуществлять лабораторный контроль состава сточных вод, сбрасываемых потребителями;

в) принимать меры экономического воздействия за несоблюдение требований настоящих Правил в порядке, предусмотренном действующим законодательством и заключённым с потребителем договором;

г) прекращать (ограничивать) отпуск потребителям питьевой воды и приёма от них сточных вод в случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, настоящими Правилами и условиями договора;

д) отключать без уведомления собственников самовольно возведённые и присоединённые к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) устройства и сооружения;

е) отказывать в выдаче технических условий на присоединение к системам питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) в случае отсутствия технической возможности;

ж) потребовать от потребителей предоставления необходимой информации об их системах питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации);

з) применять меры, досудебного взыскания задолженности, предусмотренные договором, в случае нарушения потребителем сроков платежей;

и) в случае просрочки оплаты платежей более 3-х (трёх) месяцев направлять материалы в судебные органы для принудительного взыскания сложившейся задолженности;

й) при нарушениях требований настоящих Правил, что может привести к угрозе жизни или здоровью населения, загрязнению окружающей среды, временно приостанавливать оказание услуг, с уведомлением потребителей, до полного устранения выявленных нарушений;

к) требовать возмещения ущерба, причинённого потребителями системам питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствии с действующим законодательством;

л) требовать от собственника водомерного узла проведение внеочередной государственной поверки приборов учёта расхода питьевой воды, входящего в состав узлов, в случае сомнения его показаний. Финансирование затрат при проведении внеочередной поверки осуществляет организация ВКХ с возмещением понесённых затрат от собственника водомерного узла в случае отрицательных результатов государственной поверки.

179. Ответственность организации ВКХ:

а) за некачественное и выполняемое с перебоями предоставление услуг, несоответствующее нормативно-техническим требованиям, действующему законодательству, настоящим Правилам и заключённому договору;

б) за ущерб, причинённый потребителям из-за недопоставок питьевой воды без уважительных причин;

в) за невыполнение договорных обязательств в соответствии с настоящими Правилами;

г) за вред, причинённый потребителям в результате утечек питьевой воды (сточных вод) из систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), находящихся на балансе организации ВКХ;

д) за несоответствие качества питьевой воды СанПиН МЗСЗ 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", что должно подтверждаться лабораторными анализами контрольных проб, проведённых в лаборатории санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики, в организациях, аккредитованными в установленном порядке. При ухудшении качества питьевой воды, потребитель вправе потребовать уменьшения размеров оплаты за услуги и возмещения убытков. Контрольный отбор проб воды производится совместно представителями организации ВКХ и потребителя на границе (или в ближайшей точке водопроводных сетей организации ВКХ) балансовой принадлежности (собственности).

180. Потребитель имеет право:

а) по первому требованию получать от организаций ВКХ достоверную информацию о качестве питьевой воды и её соответствии действующим требованиям санитарных норм и правил;

б) требовать от организаций ВКХ, исполнительных органов государственной власти проведения анализа качества подаваемой питьевой воды для определения её соответствия требованиям санитарным нормам и правилам;

в) получать достоверную информацию о лимитах питьевого водопотребления и нормативах водоотведения (канализации), изменения условий оплаты и тарифов;

г) осуществлять постоянный контроль о составе и свойствах сточных вод, сбрасываемых субабонентами;

д) осуществлять учёт отпуска питьевой воды субабонентам, приёма от них сточных вод и предъявлять им счета для оплаты за оказанные услуги;

е) требовать возмещения убытков, нанесённых по вине организации ВКХ;

ж) пользоваться системами питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) в соответствии с условиями заключённого договора, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения Приднестровской Молдавской Республики и настоящими Правилами;

з) производить параллельно отбор контрольной пробы сточных вод, сбрасываемых в системы водоотведения (канализации) организации ВКХ для проведения анализа в санитарно-эпидемиологической службе Приднестровской Молдавской Республики, в организациях, аккредитованными в установленном порядке;

и) на устранение организацией ВКХ недостатков при предоставлении услуг в установленные ранее заключённым договором сроки;

й) на государственную и судебную защиту, в соответствии с действующим законодательством, в случае нарушении его прав;

к) получать разрешение на присоединение к системам питьевого водоснабжения и (или) водоотведения (канализации) при наличии технической возможности этих систем;

л) приглашать подрядные организации для производства работ по присоединению к системам питьевого водоснабжения и (или) водоотведения (канализации), по устройству узла учёта, а также для осуществления технического надзора за строительством, при наличии соответствующих лицензий на проведение данных видов работ;

м) организовать проведение внеочередной государственной поверки приборов учёта расхода питьевой воды, входящего в состав водомерного узла, в случае сомнения в достоверности его показаний. Финансирование затрат на внеочередную государственную поверку осуществляет собственник водомерного узла.

181. Потребитель (физическое лицо) обязан:

а) своевременно заключать договор на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) и в установленные договором сроки оплачивать предоставленные услуги;

б) осуществлять допуск представителей организации ВКХ, при наличии служебных удостоверений и соответствующего наряда, для выполнения работ по установке или замене приборов учёта потребления питьевой воды;

в) рационально использовать питьевую воду в быту и на производстве, соблюдать лимиты питьевого водоснабжения и установленных нормативов водоотведения (канализации);

г) при предъявлении служебных удостоверений, обеспечивать доступ представителей организации ВКХ для осмотра узлов учёта потребителя, а также к контрольным канализационным колодцам для отбора проб и дальнейшего проведения анализа сточных вод. Целью проведения данного анализа является проверка соблюдения потребителями требований действующим нормам и правилам и условиям заключённых договоров;

д) не совершать действий, нарушающих порядок пользования услугами, установленных договором и настоящими Правилами;

е) строго соблюдать санитарные нормы и требования в сфере питьевого водоснабжения, а также выполнять установленные настоящими Правилами требования;

ж) не допускать загрязнения, засорения и истощения источников питьевого водоснабжения, а также повреждения систем питьевого водоснабжения;

з) сообщать в исполнительные органы государственной власти и представителям организаций ВКХ о замеченных действиях физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые своими действиями приводят или могут привести к загрязнению и (или) засорению источников питьевого водоснабжения;

и) своевременно и правильно снимать показания приборов учёта расхода питьевой воды.

182. Потребитель несёт ответственность:

а) за вред, причинённый организации ВКХ в соответствии с действующим законодательством;

б) за достоверность предоставляемой информации по учёту фактического количества расходованной питьевой воды и сброшенных сточных вод, а также за превышение концентрации загрязняющих в них веществ в соответствии с заключённым договором и имеющих в своем распоряжении соответствующие приборы учета и измерения;

в) за вред, причинённый утечками питьевой воды (сточных вод) из систем питьевого водоснабжения (водоотведения), находящихся на балансе (в собственности) потребителя;

г) за целость и сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах и других водопроводных устройствах, находящихся на балансе (в собственности) и обслуживании потребителя;

д) за соответствие воды требованиям СанПиН МЗСЗ 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", осуществляющий её подачу по водопроводным сетям, устройствам и сооружениям потребителя другим потребителям. При этом качество подаваемой питьевой воды организацией ВКХ на границе балансовой ответственности между потребителем и организацией ВКХ должно соответствовать требованиям СанПиН МЗСЗ 2.1.4.1074-07;

е) за качество сточных вод, сбрасываемых в систему водоотведения (канализации) организации ВКХ, которое должно соответствовать установленным нормативам и требованиям, а также заключённым договорам. Данные требования устанавливаются СанПиН МЗСЗ 2.1.5.980-07 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

183. Потребителю запрещается:

а) переоборудовать внутренние инженерные водопроводные и канализационные сети без разрешения организации ВКХ;

б) включать индивидуальные приборы очистки питьевой воды, не имеющие технического паспорта (свидетельства), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам;

в) нарушать имеющиеся у потребителя схемы учёта расхода питьевой воды.

184. Возмещение вреда, причинённого собственникам систем питьевого водоснабжения (водоотведения (канализации) и (или) организациям ВКХ производится в случаях:

а) несоблюдения потребителями правил пользования системами питьевого водоснабжения и водоотведения, действующих санитарных правил и норм, а также условий заключённого договора;

б) повреждения сооружений, оборудования, водопроводных или канализационных сетей;

в) создания препятствий в проведении аварийно-восстановительных работ систем водоснабжения и водоотведения (канализации), проходящих по территории потребителя и находящихся на балансе и обслуживании организации ВКХ;

г) загрязнения источников питьевого водоснабжения, что может привести к ухудшению качества подаваемой потребителям питьевой воды;

д) возмещения производятся в полном объёме добровольно или по решению суда, в соответствии с действующим законодательством.

185.Осуществление контроля соблюдения настоящих Правил:

а) контроль соблюдения настоящих Правил в пределах своей компетенции осуществляется государственными органами, наделёнными функциями контроля и надзора, Государственной санитарно-эпидемиологической службой Приднестровской Молдавской Республики и исполнительными органами государственной власти.

Приложение № 1
к Правилам предоставления услуг
по питьевому водоснабжению
и водоотведению (канализации)
в Приднестровской Молдавской Республике

--------------------------------------------------------------------

|                              Таблица расхода воды                |

|  через водопроводные трубы при скорости движения воды 1,5 м/сек. |

|------------------------------------------------------------------|

| Диаметр трубопровода (внутренний), мм | Расход воды  куб м/час   |

|---------------------------------------|--------------------------|

|              12,50                    |    0,66                  |

|              18,75                    |    1,49                  |

|              25,00                    |    2,65                  |

|              31,25                    |    4,14                  |

|              37,50                    |    5,96                  |

|              50,00                    |    10,60                 |

|              62,50                    |    16,56                 |

|              75,00                    |    23,84                 |

|              100,00                   |    42,39                 |

|              125,00                   |    66,23                 |

|              150,00                   |    95,39                 |

|              200,00                   |    169,56                |

|              250,00                   |    264,94                |

|              300,00                   |    381,51                |

|              350,00                   |    519,28                |

|              400,00                   |    678,24                |

|              450,00                   |    858,40                |

|              500,00                   |    10559,40              |

--------------------------------------------------------------------

Приложение № 2
к Правилам предоставления услуг
по питьевому водоснабжению
и водоотведению (канализации)
в Приднестровской Молдавской Республике

ТИПОВОЙ ДОГОВОР N _________

на оказание потребителям (юридическим лицам) услуг по питьевому

водоснабжению, водоотведению (канализации) между организацией ВКХ

/основным потребителем/ и потребителем /субабонентом/

г.(пос.село)_________________              " ___"_______________20__г.

______________________________________________, именуемое в дальнейшем

организация ВКХ, в лице ______________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

______________________________________________________________________

действующего на основании _________________________, с одной стороны и

_____________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем "Потребитель", в лице _________________________

______________________________________________________________________

действующего на основании _____________, заключили настоящий договор о

нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Организация ВКХ осуществляет подачу питьевой воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, производит отвод сточных вод, а также обеспечивает техническое обслуживание приборов учёта расхода питьевой воды.

2. Потребитель своевременно, согласно показаниям прибора (приборов) учёта, производит оплату организации ВКХ стоимости расходованной питьевой воды и сбрасываемых сточных вод по установленным тарифам, а также возмещает все расходы по обслуживанию, государственной поверке и ремонту приборов учёта расхода питьевой воды в соответствии с действующим законодательством.

При отсутствии приборов учёта, оплата за оказанные услуги питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) производится по действующим нормам потребления.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

3. В своей деятельности организация ВКХ и Потребители руководствуются Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Жилищным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Правилами предоставления услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения населённых мест Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 18 сентября 2009 года N 856-3-IV "О питьевом водоснабжении в Приднестровской Молдавской Республике", (САЗ 09-38), а также другими нормативно-правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики и настоящим договором.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВКХ

Организация ВКХ имеет право:

4. Требовать своевременной оплаты потребителями предоставленных услуг питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) в соответствии с установленными тарифами.

5. Предъявлять иски о возмещении вреда, причиненного индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами за загрязнение, засорение и (или) истощение источников питьевого водоснабжения, а также повреждение систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации).

6. Осуществлять контроль за правильностью учёта объёмов водопотребления потребителями, проводить осмотры состояния инженерного оборудования потребителей.

7. Осуществлять необходимый контроль за состоянием сточных вод потребителя.

8. Прекращать полностью или частично подачу питьевой воды без предварительного уведомления потребителей (с последующим уведомлением в течение 24 (двадцати четырех) часов потребителей о причинах отключения и предполагаемых сроках возобновления подачи воды) в случаях стихийных явлений, крупных аварий, в т.ч. резкого ухудшения качества питьевой воды в источнике вследствие концентрированного поступления в него загрязняющих, токсичных веществ.

Организация ВКХ обязана:

9. Выполнять технологические условия подачи потребителям питьевой воды, отвечающей требованиям СанПиН МЗСЗ 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

10. Обеспечивать бесперебойный режим подачи питьевой воды в первую очередь для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

11. Использовать оборудование, материалы и химические вещества для очистки и обеззараживания питьевой воды, безопасные для здоровья человека.

12. Не допускать подачи питьевой воды для производственных нужд организаций, технологические процессы которых не требуют использования такой воды, в случае отсутствия решения об использовании подземных вод питьевого качества для целей, не связанных с питьевым и бытовым водоснабжением.

13. Постоянно осуществлять контроль качества питьевой воды.

14.Беспрепятственно допускать на свои объекты представителей исполнительных органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль и надзор в области использования и охраны вод, и предоставлять им информацию по вопросам функционирования объектов питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

15. Соблюдать режим хозяйственной и иной деятельности, установленный для зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения.

16. Обеспечивать финансирование проведения текущего и капитального ремонта систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации).

17. Обеспечивать охрану источников питьевого водоснабжения от загрязнения, засорения и истощения, а систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) - от повреждения.

18. Регулярно (один раз в квартал) информировать потребителей о качестве питьевой воды.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребители имеют право:

19. Получать питьевую воду из централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения в соответствии с нормативами качества питьевой воды и нормами питьевого водопотребления.

20. Требовать осуществления контроля качества питьевой воды, получаемой из централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжении.

21. Получать полную, достоверную и своевременную информацию о качестве питьевой воды и возможных перебоях в её подаче.

22. Инициировать проведение в установленном порядке общественной экологической экспертизы, информировать о её результатах соответствующие государственные органы.

23. Предъявлять иски о возмещении вреда, причинённого им в результате обеспечения питьевой водой, не соответствующей нормативным требованиям, или прекращения подачи питьевой воды и приёма сточных вод.

Потребители обязаны:

24. Соблюдать санитарные и другие нормы и правила в области питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), а также выполнять установленные "Правилами предоставления услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике" требования.

25. Не допускать загрязнения, засорения и истощения источников питьевого водоснабжения, а также повреждения систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации).

26. Рационально использовать питьевую воду.

27. Своевременно вносить плату за использованную воду и сброшенные сточные воды в соответствии с установленными тарифами.

28. Сообщать в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления или в организации ВКХ о замеченных действиях физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые своими действиями приводят или могут привести к загрязнению и (или) засорению источников питьевого водоснабжения.

29. Сообщать в организации ВКХ об имеющихся повреждениях систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации).

30.Своевременно и правильно снимать показания приборов учета расхода питьевой воды, не допускать её перерасхода.

31. Обеспечить доступ к водомерным узлам для представителей организации ВКХ.

32. Ежемесячно и в полном объёме производить оплату за расходованную питьевую воду, сброшенные сточные воды, возмещать расходы по обслуживанию, государственной поверке и ремонту приборов учёта расхода питьевой воды в соответствии с действующим законодательством и заключённым договором.

33. В аварийных ситуациях обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам потребителя в любое время суток представителей организации ВКХ при предъявлении ими служебных удостоверений.

34. Не производить реконструкцию помещений, строительство зданий и подсобных помещений в зоне прохождения водопроводных и канализационных сетей без письменного согласования с организацией ВКХ.

35. Не допускать нарушения сохранности пломб и заглушек на водопроводных сетях и приборах учёта расхода питьевой воды.

36. При неисправности прибора (приборов) учёта расхода питьевой воды, потребитель обязан 3-х дневный срок с момента обнаружения сообщить в организацию ВКХ о выходе из строя данного прибора (приборов) учёта.

37. При заполнении квитанции на оплату за расходованную питьевую воду и сброшенные сточные воды чётко указывать месяц, за который производится оплата и соответствующие показания прибора (приборов) учёта.

5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

38. При наличии приборов учёта расхода питьевой воды, оплата производится на основании их показаний по тарифам, установленным действующим законодательством. При отсутствии приборов учёта, оплата производится по нормам водопотребления.

39. Срок оплаты за расходованную питьевую воду и сброшенные сточные воды, обслуживание, государственную поверку и ремонт приборов учёта расхода питьевой воды - до 25 числа, следующего за расчётным месяцем (расчётный месяц - с 1-го по 1-е число каждого месяца).

40. Тарифы за расходованную питьевую воду и сброшенные сточные воды, стоимость расходов по обслуживанию, государственной поверке и ремонту приборов учёта расхода питьевой воды утверждаются в порядке, установленном действующим законодательством.

41. Оплата расходов за обслуживание, государственную поверку и ремонт приборов учёта расхода питьевой воды производится потребителем за количество установленных приборов.

42. За каждый день просрочки оплаты, организация ВКХ начисляет потребителю пеню, начиная с 26 числа месяца, следующего после расчётного, в соответствии с действующим законодательством.

43. Снятие показаний приборов учёта расхода питьевой воды, а также оплата потребителями организации ВКХ за оказанные услуги производится ежемесячно до двадцать пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

44. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Жилищным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Правилами предоставления услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения населённых мест Приднестровской Молдавской Республики и другими нормативными правовыми актами.

45. Перерывы в подаче, прекращение или ограничение подачи питьевой воды допускаются по соглашению сторон. О предстоящем плановом перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи питьевой воды, организация ВКХ предварительно за 5 (пять) дней предупреждает потребителя (потребителей).

46. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи питьевой воды без согласования с потребителем (потребителями) и без его (их) предупреждения допускаются в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в системах питьевого водоснабжения, при условии немедленного уведомления потребителя (потребителей) об этом.

47. Плановое снятие приборов учёта расхода питьевой воды на периодическую государственную поверку, установка обменного прибора учёта осуществляются после предварительного уведомления потребителя не ранее чем за 3-е (трое) рабочих дней.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

48. По условиям, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются Законом Приднестровской Молдавской Республики от 18 сентября 2009 года N 856-3-IV "О питьевом водоснабжении в Приднестровской Молдавской Республике", (САЗ 09-38), Правилами предоставления услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения населённых мест Приднестровской Молдавской Республики и иными нормативными правовыми актами.

49. Перерывы в подаче питьевой воды допускаются в случаях возникновения аварийных ситуаций (а также в целях их предотвращения), ремонта водопроводных сетей или оборудования и после расторжения договора.

50. Любые изменения, дополнения к настоящему договору, в том числе заключение нового договора действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

51. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путём переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, стороны разрешают их в установленном законом порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

52. Настоящий договор заключён на весь срок пользования потребителем питьевой водой.

53. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

"Организация ВКХ"

"Потребитель"

Приложение № 2а
к Правилам предоставления услуг
по питьевому водоснабжению
и водоотведению (канализации)
в Приднестровской Молдавской Республике

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № _____
на оказание услуг населению (физическим лицам)
по отпуску питьевой воды и (или) приёму сточных вод
и техническому обслуживанию приборов учёта расхода питьевой воды

Лицевой счёт N _____________________

г.(пос.село)_____________                   "___"_______________20__г.

______________________________________________, именуемое в дальнейшем

организация ВКХ, в лице ______________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

______________________________________________________________________

действующего на основании _____________, с одной стороны и собственник

(наниматель) жилого дома (помещения)_________________________________,

(Ф.И.О.)

именуемый  в  дальнейшем  "Потребитель"  с  другой  стороны, заключили

настоящий договор на отпуск питьевой воды и (или) приём сточных вод по

домовладению, находящемуся по адресу:

ул.______________________________________________ дом N _____ кв.N ___

1. Организация ВКХ осуществляет подачу питьевой воды для хозяйственно-бытовых нужд населения, производит отвод бытовых сточных вод, а также обеспечивает техническое обслуживание внутридомовых и индивидуальных приборов учёта расхода питьевой воды.

2. Потребитель своевременно, согласно показаниям прибора (приборов) учёта, производит оплату организации ВКХ стоимости расходованной питьевой воды и сбрасываемых сточных вод по установленным тарифам, а также возмещает все расходы по обслуживанию, государственной поверке и ремонту приборов учёта расхода питьевой воды в соответствии с действующим законодательством.

При отсутствии приборов учёта, оплата за оказанные услуги питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) производится по нормам потребления.

1. Общие положения

3. В своей деятельности организация ВКХ и потребители руководствуются Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Жилищным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Правилами предоставления услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения населённых мест Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 18 сентября 2009 года N 856-3-IV "О питьевом водоснабжении в Приднестровской Молдавской Республике", (САЗ 09-38), а также другими нормативно-правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики и настоящим договором.

2. Права и обязанности Потребителя

Потребитель имеет право:

4.  Получать услуги питьевого водоснабжения и (или) водоотведения

в  необходимых объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни

и здоровья.

5. Обращаться по вопросам качества предоставления услуг питьевого

водоснабжения  в  организацию  ВКХ по телефону N _________________ или

непосредственно          в          организацию         ВКХ         по

адресу:______________________________________________________________.

6.  Получать  от организации ВКХ информацию об изменении тарифов,

размера  платы  за  оказанные услуги и порядка их оплаты  по  телефону

N ___________ или непосредственно в организации ВКХ.

7.  Вносить предварительную плату услуг питьевого водоснабжения и

(или)  водоотведения (аванс), а также за обслуживание, государственную

поверку  и  ремонт приборов учёта расхода питьевой воды в счёт будущих

платежей.

8.  Предъявлять  иски  о  возмещении  вреда,  причинённого  ему в

результате  обеспечения питьевой водой, не соответствующей нормативным

требованиям, или прекращения подачи питьевой воды.

Потребитель обязан:

9.  Производить  оплату  услуг  питьевого  водоснабжения  и (или)

водоотведения  в  полном объёме ежемесячно не позднее 25 числа месяца,

следующего за прошедшим:

а)   по   предъявленным  квитанциям  из  организации  ВКХ  -  при

отсутствии приборов учёта;

б) по квитанциям абонентской книжки, заполненным самостоятельно -

при     наличии     приборов     учёта.    Оплата    производится    в

______________________________________________________________________

(наименование банка)

______________________________________________________________________

10.  Соблюдать  санитарные  и  другие  нормы  и правила в области

питьевого  водоснабжения,  а  также выполнять установленные настоящими

Правилами требования.

11. Рационально  использовать  питьевую  воду;

12.  Сообщать  в организации ВКХ об имеющихся повреждениях систем

питьевого водоснабжения.

13.  Своевременно  и  правильно  снимать показания приборов учета

расхода питьевой воды.

14.  Обеспечить доступ в жилое помещение, в заранее согласованное

время,    представителям    организации    ВКХ,    имеющим   служебные

удостоверения, для осуществления проверки состояния прибора учёта.

15.   Ежемесячно   и   в   полном  объёме  возмещать  расходы  по

обслуживанию, государственной поверке и ремонту приборов учёта расхода

питьевой   воды  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и

заключённым договором.

16. В аварийных ситуациях обеспечивать беспрепятственный доступ в

любое время суток в квартиру (дом) представителей организации ВКХ, при

предъявлении ими служебных удостоверений, для ликвидации аварии.

17.  При  изменении количества прописанных в жилом помещении лиц,

количества  и  вида  водоразборных  устройств,  в  15-ти  (пятнадцати)

дневной  срок  предоставлять организации ВКХ документы, подтверждающие

произошедшие  изменения.  При  этом  организацией  ВКХ все изменения в

лицевом  счёте  производятся  со  дня  предоставления  соответствующих

документов. Льготы по оплате за питьевое водоснабжение и водоотведение

(канализацию)   представляются   с  момента  предъявления  документов,

подтверждающих   право   на   льготы   в  соответствии  с  действующим

законодательством.

18.  В  10-дневный  срок  при  обмене,  продаже, дарении, сдаче в

аренду жилого помещения уведомлять организацию ВКХ о смене владельца и

произвести  полный  расчёт  за расходованную питьевую воду, сброшенные

сточные воды, обслуживание и государственную поверку и ремонт приборов

учёта расхода питьевой воды.

19.  Не производить реконструкцию помещений, строительство зданий

и  подсобных  помещений  (гаражей,  сараев, веранд, пристроек и др.) в

зоне прохождения водопроводных и канализационных сетей без письменного

согласования с организацией ВКХ.

20.  Не  допускать  нарушения  сохранности  пломб  и  заглушек на

водопроводных сетях и приборах учёта расхода питьевой воды.

21.  В  пятидневный  срок  уведомлять организацию ВКХ о следующих

нарушениях эксплуатации приборов учёта:

а) окончание срока межповерочного интервала;

б) неисправности приборов учета;

в) нарушение целостности пломб.

В  случае  несвоевременного уведомления, ежемесячный размер платы

начисляется   согласно   норм   потребления  с  даты  окончания  срока

государственной  поверки  прибора  учёта,  а  в  случае  неисправности

прибора  учёта  или  нарушение целостности пломб - с момента последней

проверки действия прибора учёта представителем организации ВКХ по день

обнаружения  включительно,  но  не  более 6-ти (шести) месячного срока

давности.

22.  При заполнении квитанции на оплату за расходованную питьевую

воду  и  сброшенные  сточные  воды  чётко  указывать месяц, за который

производится  оплата  и  соответствующие  показания прибора (приборов)

учёта.

23.  В  течение  5-ти  дней зарегистрировать установленный прибор

учёта.  Информация  о  порядке  и  условии  регистрации приборов учёта

предоставляется   по   телефону  N  _________  или  непосредственно  в

организации ВКХ.

24.    Содержать   в   исправном   состоянии   внутридворовые   и

внутридомовые инженерные сети.

25. Не реже одного раза в год производить сверку расчётов.

26.  После  заключения  настоящего  договора,  потребитель  несёт

ответственность   за  сохранность  и  целостность  переданных  ему  по

отдельному  договору  во  временное  безвозмездное пользование прибора

(приборов)  учёта  расхода  питьевой воды в соответствии с действующим

законодательством

4. Права и обязанности организации ВКХ

Организация ВКХ имеет право:

27. Требовать своевременного внесения платы за оказанные Потребителю услуги.

28. Требовать предоставления доступа в занимаемое Потребителем жилое помещение представителей организации ВКХ с целью осуществления контрольных функций (за эксплуатацией приборов учёта расхода питьевой воды, наличием и целостностью пломб, обследование водного хозяйства Потребителя на предмет уточнения площади полива, количества зарегистрированных в жилом помещении граждан) с оформлением соответствующего акта.

29. Ограничивать в установленном порядке оказание услуг по питьевому водоснабжению и (или) водоотведению:

а) при проведении планово-профилактических и аварийных работ на сетях питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации);

б) при самовольном подключении к сетям питьевого водоснабжения и (или) сетям водоотведения (канализации) без разрешительной документации организации ВКХ;

в) при самовольном подключении к сетям Потребителя других потребителей без согласования с организацией ВКХ;

г) при неоднократном не предоставлении доступа представителям организации ВКХ к сетям Потребителя для осуществления контрольных функций согласно п. 27 договора.

30. Затраты, связанные с подключением к сетям питьевого водоснабжения и (или) сетям водоотведения (канализации), оплачиваются Потребителем в соответствии с предъявленным организацией ВКХ счётом на оплату.

Организация ВКХ обязана:

31. Обеспечить Потребителя питьевой водой надлежащего качества согласно требованиям СанПиН МЗСЗ 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", принимать от Потребителя сточные воды в систему водоотведения (канализации) для их дальнейшей транспортировки и очистки.

32. Обеспечить надлежащее техническое состояние и функционирование систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), находящихся на балансе и обслуживании организации ВКХ, и их безопасную эксплуатацию.

33. Производить перерасчёты (при отсутствии приборов учёта) в текущем году по письменному обращению Потребителя в соответствии с действующим законодательством:

а) при недопоставке услуг питьевого водоснабжения и (или) водоотведения (канализации);

б) за период временного отсутствия Потребителя (потребителей) в занимаемом жилом помещении.

34. Постоянно осуществлять контроль качества питьевой воды;

35. Информировать Потребителей о качестве реализуемой питьевой воды.

5. Порядок расчёта размера платы услуг питьевого водоснабжения
и (или) водоотведения (канализации) на хозяйственно-питьевые нужды,
полив приусадебного участка и техническому обслуживанию
приборов учёта расхода питьевой воды

36. Расчётный период для платы услуг устанавливается равным календарному месяцу.

37. При наличии приборов учёта расхода питьевой воды, оплата производится на основании их показаний по тарифам, установленным действующим законодательством. При отсутствии приборов учёта, оплата производится по социальным нормам водопотребления.

38. Срок оплаты за расходованную питьевую воду и сброшенные сточные воды, обслуживание, государственную поверку и ремонт приборов учёта расхода питьевой воды - до 25 числа, следующего за расчётным месяцем (расчётный месяц - с 1-го по 1-е число каждого месяца).

39. Тарифы за расходованную питьевую воду и сброшенные сточные воды, стоимость расходов по обслуживанию, государственной поверке и ремонту приборов учёта расхода питьевой воды утверждаются в порядке, установленном действующим законодательством.

40. Оплата за расходованную питьевую воду, при отсутствии приборов учёта, производится Потребителем по нормам водопотребления за количество прописанных лиц, не зависимо от их фактического проживания (за исключением отсутствия прописанного члена семьи на законном основании), согласно действующим социальным нормам, лимитам и предоставленным льготам.

41. Оплата расходов за обслуживание, государственную поверку и ремонт приборов учёта расхода питьевой воды производится Потребителем за количество установленных в жилом помещении приборов.

42. В жилом помещении жилищного фонда, не оснащённом приборами учёта расхода питьевой воды, при отсутствии прописанных лиц, оплата производится за одного человека (собственника) не зависимо от его проживания (не проживания) по нормам водопотребления.

43. За каждый день просрочки оплаты, организация ВКХ начисляет Потребителю пеню, начиная с 26 числа месяца, следующего после расчётного, в соответствии с действующим законодательством.

44. Снятие показаний приборов учёта расхода питьевой воды, а также оплата потребителями организации ВКХ за оказанные услуги производится ежемесячно до двадцать пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

45. Размер платы при отсутствии приборов учёта составляет:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|     Цель      |     Норматив     |   Количество    |    Объём        |   Тариф       | Размер платы |     Периодичность     |

| использования | водопотребления  |                 | водопотребления | 1 куб.м./руб. |    рублей    |       начисления      |

|     воды      |   куб.м /мес.на  |                 |   куб.м/мес.    |               | на 1 единицу |                       |

|               |    1 единицу     |                 |                 |               | (стоимость)  |                       |

|               |                  |                 |                 |               |              |                       |

|               |                  |                 |                 |               |              |                       |

|               |------------------|-----------------|                 |---------------|--------------|                       |

|               | человека | сотки | человек | соток |                 | воды | стоков | месяц | год  |                       |

|               |          |       |         |       |                 |      |        |       |      |                       |

|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|

| Питьевые и    |                  |                 |                 |               |              |   ежемесячно          |

| хозяйственно- |                  |                 |                 |               |              |                       |

|бытовые нужды  |                  |                 |                 |               |              |-----------------------|

|               |                  |                 |                 |               |              | Согласно Приказа      |

|---------------|                  |                 |                 |               |              |исполнительного органа

|     Полив     |                  |                 |                 |               |              |государственной власти |

| приусадебного |                  |                 |                 |               |              |в сфере ЖКХ            |

|    участка    |                  |                 |                 |               |              |                       |

|               |                  |                 |                 |               |              |                       |

|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|

|    Итого      |                  |                 |                 |               |              |                       |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46. Размер платы по приборам учёта определяется умножением (по каждому прибору учёта) количества израсходованной питьевой воды (куб.м.) на соответствующий тариф питьевой воды и (или) сточных вод (с последующим суммированием размера платы по каждому прибору учёта).

47. При выявлении ошибочных сведений, предоставленных организации ВКХ Потребителем, послуживших основанием к взиманию излишней платы, при установлении их обоснованности, излишки сумм засчитываются в погашение последующей оплаты услуг.

6.  Ответственность сторон

48. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Жилищным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Правилами предоставления услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения населённых мест Приднестровской Молдавской Республики и другими нормативными правовыми актами.

49. О предстоящем плановом перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи питьевой воды, организация ВКХ предварительно за 5 (пять) дней предупреждает Потребителя (потребителей).

50. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи питьевой воды без согласования с Потребителем (потребителями) и без его (их) предупреждения допускаются в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в системах питьевого водоснабжения, при условии немедленного уведомления Потребителя (потребителей) об этом.

51. Плановое снятие приборов учёта расхода питьевой воды на периодическую государственную поверку, установка обменного прибора учёта осуществляются после предварительного уведомления Потребителя не ранее чем за 3-е (трое) рабочих дней.

7. Особые условия

52. По условиям, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются Законом Приднестровской Молдавской Республики от 18 сентября 2009 года N 856-3-IV "О питьевом водоснабжении в Приднестровской Молдавской Республике", (САЗ 09-38), Правилами предоставления услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения населённых мест Приднестровской Молдавской Республики и иными нормативными правовыми актами.

53. Перерывы в подаче питьевой воды допускаются в случаях возникновения аварийных ситуаций (а также в целях их предотвращения), ремонта водопроводных сетей или оборудования и после расторжения договора.

54.Лица, прописанные и проживающие совместно с собственником (нанимателем) жилого дома (квартиры) несут солидарную ответственность за нарушение условий настоящего договора.

55. Категория лиц, которым предоставляются льготы за оплату потребляемой питьевой воды, определяется действующим законодательством.

56. Любые изменения, дополнения к настоящему договору, в том числе заключение нового договора действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8. Порядок разрешения споров

57. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путём переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, стороны разрешают их в установленном законом порядке.

9.  Срок действия договора

58. Настоящий договор заключён на весь срок пользования Потребителем питьевой водой.

59. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

"Организация ВКХ" "Потребитель"

Приложение № 3
к Правилам предоставления услуг
по питьевому водоснабжению
и водоотведению (канализации)
в Приднестровской Молдавской Республике

Приложение к договору от "_____" ______________ 20_____г. № ______

АКТ
разграничения обслуживания и ответственности сторон за эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств между организацией ВКХ/основным потребителем/ и потребителем /субабонентом/

№ _______									20 ______ г.

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель организации ВКХ /основного

потребителя/,  именуемой  в дальнейшем "организация ВКХ "_____________

______________________________________________________________________

(наименование организации ВКХ /основного потребителя/)

в лице________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________  c одной стороны и ______________

______________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем "Потребитель"/"Субабонент", в лице ____________

______________________________________________________________________

действующего  на основании договора от "___" ____ 20_____г. N ________

на   оказание   потребителям   услуг   по   питьевому   водоснабжению,

водоотведению (канализации) с другой стороны, составили настоящий акт,

определяющий   ответственности   за  состояние  и  обслуживание  сетей

водоснабжения и водоотведения (канализации).

Граница  раздела  разграничения обслуживания и ответственность за

техническое состояние и эксплуатацию сторон являются:

1.Граница сетей и сооружений системы водоснабжения_______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.Граница сетей и сооружений системы водоотведения(канализации)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Структурная схемы водопроводных и канализационных сетей прилагается на

____ листах.

Примечание:

1.  При  изменении  схемы подачи питьевой воды или отвода сточных

вод, настоящий акт подлежит переоформлению.

2.   Обо   всех  неисправностях  и  авариях  на  водопроводных  и

канализационных  сетях,  внезапное  прекращение подачи питьевой воды и

приёма  сточных  вод, а также других причинах, потребитель/субабонент/

по  телефону  N  _____________  ставит  в  известность организацию ВКХ

/основного потребителя/ для получения достоверной информации.

Представитель организации ВКХ /основного потребителя/

______________________________________

______________________________________

Представитель потребителя /субабонента/

______________________________________

______________________________________

Приложение № 4
к Правилам предоставления услуг
по питьевому водоснабжению
и водоотведению (канализации)
в Приднестровской Молдавской Республике

Форма 1

Адреса водопроводного ввода
и канализационного выпуска

----------------------------------------------------------------------

|            Водопроводный ввод  |         Канализационный выпуск    |

|--------------------------------|-----------------------------------|

| N ввода |   Адрес ввода        | N выпуска   |     Адрес выпуск    |

|         |                      |             |                     |

|---------|----------------------|-------------|---------------------|

|         |                      |             |                     |

|---------|----------------------|-------------|---------------------|

|         |                      |             |                     |

----------------------------------------------------------------------

Приложение № 5
к Правилам предоставления услуг
по питьевому водоснабжению
и водоотведению (канализации)
в Приднестровской Молдавской Республике

Форма 2

Водопотребление на нужды населения

--------------------------------------------------------------------------------------------------

|  N  | Номер, адрес, | Этажность |   Численность       | Эксплуатационная |   Водопотребление   |

| П/П |  тип строения |           |  жителей, человек   |     норма        | за период, куб. м   |

|     |               |           |---------------------| водопотребления, |---------------------|

|     |               |           | всего |   на одну   |     л в сутки    | сутки | месяц | год |

|     |               |           |       |  квартиру   |                  |       |       |     |

|     |               |           |       | (жилой дом) |                  |       |       |     |

|-----|---------------|-----------|-------|-------------|------------------|-------|-------|-----|

|  1  |      2        |       3   |   4   |         5   |         6        |   7   |   8   |  9  |

|-----|---------------|-----------|-------|-------------|------------------|-------|-------|-----|

|     |               |           |       |             |                  |       |       |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 6
к Правилам предоставления услуг
по питьевому водоснабжению
и водоотведению (канализации)
в Приднестровской Молдавской Республике

Форма 3

Водопотребление жилищных организаций

на собственные нужды

------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       Вид       |  Единица  | Количество |      Норма      |  Обоснование    | Водопотребление,    |

| водопотребления | измерения |   единиц   | водопотребления |     нормы       |    куб. м           |

|                 |           |            |    на единицу   | водопотребления |                     |

|                 |           |            |                 |                 |---------------------|

|                 |           |            |                 |                 |       |       |     |

|                 |           |            |                 |                 | сутки | месяц | год |

|                 |           |            |                 |                 |       |       |     |

|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-----|

|        1        |    2      |      3     |         4       |       5         |   6   |  7    |   8 |

|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-----|

|                 |           |            |                 |                 |       |       |     |

Приложение № 7
к Правилам предоставления услуг
по питьевому водоснабжению
и водоотведению (канализации)
в Приднестровской Молдавской Республике

Форма 4

Водопотребление и водоотведение (канализация)

организации коммунально-бытового назначения

Наименование организации ________________________________________

Адрес ввода _____________________________________________________

Вид ввода _______________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       Вид       |    Един.    |  Количество | Норма водопотребления | Обоснование     |    Водопотребление  |   Водоотведение     |

| водопотребления |    измер.   |   единиц    |     на единицу        |    нормы        |        куб. м       |        куб. м       |

|                 | потребления | потребления |  (ссылка на документ) | водопотребления |                     |                     |

|                 |             |             |                       |                 |                     |                     |

|                 |             |             |                       |                 |---------------------|---------------------|

|                 |             |             |                       |                 | сутки | месяц | год | сутки | месяц | год |

|                 |             |             |                       |                 |       |       |     |       |       |     |

|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|

|         1       |      2      |      3      |            4          |       5         |   6   |   7   | 8   |  9    |   10  | 11  |

|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|

|                 |             |             |                       |                 |       |       |     |       |       |     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 8
к Правилам предоставления услуг
по питьевому водоснабжению
и водоотведению (канализации)
в Приднестровской Молдавской Республике

Форма 5

Водопотребление на нужды субабонента

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Наименование |     Вид         |  Единица  | Количеств |      Норма      | Обоснование     | Водопотребление     |

| субабонента  | водопотребления | измерения |  единиц   | водопотребления | нормы           |      куб. м         |

|              |                 |           |           |                 | водопотребления |                     |

|              |                 |           |           |                 | (ссылка на      |                     |

|              |                 |           |           |                 |  документ)      |                     |

|              |                 |           |           |                 |                 |---------------------|

|              |                 |           |           |                 |                 | сутки | месяц | год |

|              |                 |           |           |                 |                 |       |       |     |

|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------|-------|-----|

|       1      |       2         |      3    |     4     |         5       |     6           |   7   |    8  |  9  |

|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------|-------|-----|

|              |                 |           |           |                 |                 |       |       |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 9
к Правилам предоставления услуг
по питьевому водоснабжению
и водоотведению (канализации)
в Приднестровской Молдавской Республике

Форма 6

Водопотребление потребителя

----------------------------------------------------------------------

|  Вид водопотребления    |             Водопотребления, куб. м      |

|                         |------------------------------------------|

|                         |    сутки     |     месяц     |   год     |

|-------------------------|--------------|---------------|-----------|

|           1             |      2       |       3       |     4     |

|-------------------------|--------------|---------------|-----------|

|      Население          |              |               |           |

|--------------------------------------------------------------------|

|                      Собственные нужды                             |

|--------------------------------------------------------------------|

| жилищной организации    |              |               |           |

|-------------------------|--------------|---------------|-----------|

|     субабонента         |              |               |           |

Приложение № 10
к Правилам предоставления услуг
по питьевому водоснабжению
и водоотведению (канализации)
в Приднестровской Молдавской Республике

Форма 7 (начало)

Водохозяйственный баланс

Организация  __________________________________________________

(наименование, ведомственная принадлежность, адрес)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Лимит питьевой воды установлен  в  количестве  ________ куб.м/ сутки

Срок действия лимита питьевой воды до _________________ 20 _____года

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N   |         Перечень          |                   Расчёт                          |  Продолжительность  |

| П/П |   видов  водопользования, |                                                   | пользования водой,  |

|     | наименование оборудования |                потребности в воде                 |  продолжительность  |

|     |  системы водоснабжения, а |                                                   | процессов и работы  |

|     |            также          |                                                   | оборудования        |

|     |    хозяйствен-питьевых и  |                                                   |     в сутки, ч      |

|     |    коммунально- бытовых   |                                                   |                     |

|     |        потребителей       |                                                   |                     |

|     |                           |                                                   |                     |

|     |                           |                                                   |                     |

|-----|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|

|     |                           |       Показатели         |    Нормы расхода воды  |                     |

|     |                           |        требуемого        |                        |                     |

|     |                           |        количества        |                        |                     |

|     |                           |           воды           |                        |                     |

|     |                           |                          |                        |                     |

|-----|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|

|     |                           | обоснование | показатель | обоснование |  расход  |                     |

|     |                           |             |            |             | в сутки, |                     |

|     |                           |             |            |             |  куб. м  |                     |

|     |                           |             |            |             |          |                     |

|     |                           |             |            |             |          |                     |

|-----|---------------------------|-------------|------------|-------------|----------|---------------------|

|  1  |                2          |      3      |         4  |      5      |      6   |          7          |

|     |                           |             |            |             |          |                     |

|-----|---------------------------|-------------|------------|-------------|----------|---------------------|

|     |                           |             |            |             |          |                     |

|     |                           |             |            |             |          |                     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Форма 7 (продолжение)

Водохозяйственный баланс

Организация _____________________________________________________

(наименование, ведомственная принадлежность, адрес)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Лимит питьевой воды установлен в количестве ___________ куб. м/сутки

Срок действия лимита питьевой воды до _________________ 20______года

------------------------------------------------------------------------

|              |  Фактический расход воды,        |                    |

|              |         куб. м/сутки             |                    |

|  Расчетная   |----------------------------------| Показатель состава |

| потребность  |   из системы   |    из других    |   отработанной     |

|   в воде,    |  водоснабжения |    источников   |         воды       |

| куб. м/сутки | водоснабжающей | (указать каких) |                    |

|              |   организации  |                 |                    |

|              |                |                 |                    |

|--------------|----------------|-----------------|--------------------|

|      8       |      9         |        10       |         11         |

|--------------|----------------|-----------------|--------------------|

|              |                |                 |                    |

------------------------------------------------------------------------

Форма 7 (продолжение)

Водохозяйственный баланс

Организация _____________________________________________________

(наименование, ведомственная принадлежность, адрес)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Лимит питьевой воды установлен в количестве ___________ куб. м/сутки

Срок действия лимита питьевой воды до __________________ 20____ года

--------------------------------------------------------------------------

|                   Поступление отработанных и сточных вод, куб. м       |

|------------------------------------------------------------------------|

|    В систему   | В другие места отвода |  На оборотное |     На        |

|  водоотведения |    сточных вод        | водоснабжение | собственные   |

| (канализации)  |  (указать какие)      |               | сооружения по |

| водоснабжающей |                       |               | переработке   |

|  организации   |                       |               | сточных  вод  |

|----------------|-----------------------|---------------|---------------|

|        12      |         13            |     14        |       15      |

|----------------|-----------------------|---------------|---------------|

|                |                       |               |               |

--------------------------------------------------------------------------

Форма 7 (окончание)

Водохозяйственный баланс

Организация _____________________________________________________

(наименование, ведомственная принадлежность, адрес)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Лимит питьевой воды установлен в количестве ___________ куб. м/сутки

Срок действия лимита питьевой воды до __________________ 20____ года

----------------------------------------------------------------------

|                           | Использование воды на                  |

|  Состав сточных вод после |    технологические нужды               |

| обработки на собственных  |----------------------------------------|

| очистных сооружениях      |  всего  |   в т.ч. питьевой из системы |

|                           |         | водоснабжения водоснабжающей |

|                           |         |          организации         |

|---------------------------|---------|------------------------------|

|            16             |   17    |                 18           |

|---------------------------|---------|------------------------------|

|                           |         |                              |

----------------------------------------------------------------------

Приложение № 11
к Правилам предоставления услуг
по питьевому водоснабжению и
водоотведению (канализации) в Приднестровской
Молдавской Республике

Порядок
определения расчётов оплаты населения за услуги
питьевого водоснабжения по показаниям индивидуальных приборов учета

1. Расчёты с потребителями за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды производятся по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и заключёнными договорами, на основании показаний приборов учёта за расчётный период и данных об объёме сточных вод.

2. При наличии у потребителя прибора (приборов) учёта, он самостоятельно снимает показания, записывает их в расчётную книжку или квитанцию, после чего производит оплату в срок, предусмотренный заключённым договором.

3. Проверка состояния приборов учёта и достоверность их показаний, периодически проводятся представителями организации ВКХ.

4. В случае несвоевременной оплаты потребителями 1 и 2 групп потребителей услуг питьевого водоснабжения и водоотведения, расчёт за оказанные услуги производится по тарифам, действующим на момент оплаты.

5. Для потребителей 1 группы (население) оплата за услуги питьевого водоснабжения и водоотведения производится потребителем:

а) в соответствии с "Правилами предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике", при определении расхода воды по нормативам водопотребления на нужды населения, расчётное количество дней в месяц принимается равным 30,4 дня в обычном году и 30,5 дней в високосном;

б) за количество прописанных в жилище лиц, независимо от их фактического проживания, за исключением случаев временного отсутствия члена (членов) семьи в соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2010 года N 888 "Об утверждении "Порядка перерасчёта оплаты за отдельные виды коммунальных услуг при временном отсутствии граждан по месту постоянного жительства" (САЗ 10-43);

в) за одного человека (собственника, нанимателя), независимо от его проживания (не проживания) - в случае отсутствия в жилище, кроме его, прописанных лиц. В каждом конкретном случае, по письменному заявлению собственника, представителями организации ВКХ производится пломбирование водоразборных кранов и вентилей в жилище собственника для предотвращения водоразбора и составляется двухсторонний акт;

г) льготы по оплате услуг питьевого водоснабжения и водоотведения населению предоставляются с момента обращения в организацию ВКХ и предъявления необходимых документов, подтверждающих право на получение льготы.

6. Организация ВКХ периодически контролирует правильность снятия потребителями показаний приборов учёта. Если проверкой обнаружены расхождения между показаниями прибора учёта и представленными сведениями о расходе воды в большую сторону, организация ВКХ не производит перерасчёт, если в меньшую сторону - производит перерасчёт по действующему тарифу на момент обнаружения.

7. При обнаружении у потребителя повреждения прибора учёта, нарушения целостности пломб на нём, которые произошли в результате умышленных действий потребителя, расчёт объёма потреблённой питьевой воды и сброса сточных вод производится согласно "Правил предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике" за период со дня последней проверки представителями организации ВКХ водомерного узла по день обнаружения нарушений, но не более 6-ти (шести) месячного срока давности.

8. В случаях, когда в жилых помещениях потребителя не зарегистрирована льготная категория граждан, порядок расчёта начисления платежей за услуги питьевого водоснабжения и водоотведения выполняется следующим образом:

а) ежемесячное начисление платежей потребителям производится путём умножения количества питьевой воды (куб. м), в соответствии с показаниями прибора учёта, на стоимость 1 куб. м воды (см. пример N 1).

9. При потреблении воды в пределах социальной нормы в случаях, когда в жилом помещении потребителя зарегистрирован гражданин, имеющий право на льготу по оплате за водопотребление в пределах установленной социальной нормы, расчёт выполняется следующим образом:

а) определяется расход питьевой воды на одного проживающего (прописанного) путём деления расхода питьевой воды по прибору учёта на количество проживающих (прописанных) жильцов;

б) полученный расход воды на одного человека умножается на стоимость 1 куб. м воды и на коэффициент предоставляемой льготы;

в) полученный расход воды на одного человека, не пользующийся льготами, умножается на стоимость 1 куб. м воды;

г) полученные результаты суммируются и подлежат оплате (см. пример N 2).

10. При потреблении воды сверх установленной социальной нормы в случаях, когда в жилом помещении зарегистрирован гражданин, пользующийся льготами по оплате за услуги водопотребления в пределах установленной социальной нормы, расчёт выполняется следующим образом:

а) определяется расход воды на одного проживающего (прописанного) путём деления расхода питьевой воды по приборам учёта на количество проживающих (прописанных) жильцов;

б) полученный расход воды на одного человека, не пользующийся льготами, умножается на стоимость 1 куб. м воды;

в) полученный расход воды на одного человека, пользующийся льготами, умножается на стоимость 1 куб. м воды и на коэффициент предоставляемой льготы; (см. пример N 3).

11. При потреблении питьевой воды в пределах социальной нормы в случаях, когда на вводе жилого дома установлен прибор учёта расхода питьевой воды, а в квартирах они отсутствуют, расчёт выполняется следующим образом:

а) определяется потребление питьевой воды на одного прописанного путем деления общего водопотребления по прибору учёта расхода питьевой воды на количество прописанных в доме;

б) полученное количество расходованной питьевой воды на одного прописанного и не пользующегося льготами умножается на стоимость 1 куб. м воды.

в) полученное количество расходованной питьевой воды на одного прописанного и пользующегося льготами умножается на стоимость 1 куб. м воды и на коэффициент предоставляемой льготы. Начисление платежей за услуги питьевого водоснабжения на каждую квартиру производится в зависимости от количества прописанных в нёй человек (см. пример N 4).

12. При водопотреблении сверх социальной нормы в случаях, когда на вводе жилого дома установлен прибор учёта расхода питьевой воды, а в квартирах они отсутствуют, расчёт выполняется следующим образом:

а) определяется потребление питьевой воды на одного прописанного путем деления общего водопотребления по прибору учёта расхода питьевой воды на количество прописанных в доме;

б) производится начисление платежей на одного человека при отсутствии льгот;

в) производится итоговое начисление платежей проживающих, не имеющих льготы по оплате за услуги питьевого водоснабжения;

г) производится начисление платежей на одного человека, пользующийся льготами;

д) производится итоговое начисление платежей на проживающих, имеющих льготы по оплате за услуги водоснабжения;

е) производится итоговое начисление платежей на всех проживающих (см. пример N 5).

13. При потреблении питьевой воды через общедомовой прибор учёта и наличии индивидуальных приборов учёта расхода питьевой воды в отдельных квартирах расчёт выполняется следующим образом:

а) суммарное потребление питьевой воды для квартир, где отсутствуют приборы учёта расхода питьевой воды, определяется как разница между объёмом водопотребления, определённого по показаниям общедомового прибора учёта расхода питьевой воды, на дату снятия показаний, и суммой объёмов водопотребления в соответствии с имеющимися показаниями индивидуальных приборов учёта расхода питьевой воды;

б) определяется суммарное количество проживающих в доме и не охваченных учетом расходованной питьевой воды индивидуальными приборами учёта расхода питьевой воды как разница между суммарным количеством проживающих в доме и суммарным количеством жильцов, проживающих в квартирах, где установлены индивидуальные приборы учёта расхода питьевой воды;

в) используя результаты расчётов, проведённых в соответствии с подпунктами а) и б) пункта 13, рассчитываются платежи за услуги питьевого водоснабжения на каждую квартиру, не имеющую индивидуальных приборов учёта расхода питьевой воды, аналогично предыдущим пунктам.

14. Потребители, имеющие приусадебные земельные участки и осуществляющие на них полив зелёных насаждений, в поливной период, оплачивают услуги по водоснабжению по тарифам, установленным для полива приусадебных участков. Льготы за использование питьевой воды на полив зелёных насаждений не начисляются.

Приложение № 1
к "Порядку определения расчётов
оплаты населения за услуги
питьевого водоснабжения по показаниям
индивидуальных приборов учёта"

ПРИМЕРЫ РАСЧЁТОВ

ПРИМЕР N 1

Прописано  - 2 человека.

Льготная категория граждан отсутствует.

Тариф за водопотребление  - 2 руб 23 коп/куб. м.

-----------------------------------------------------------------------

|  ПОКАЗАНИЯ     |               | предыдущие | 00026 | 01.01.2011 г. |

|                |  питьевое     |  показания |       |               |

| ПРИБОРОВ УЧЕТА | водоснабжение |------------|-------|---------------|

|                |               | настоящие  |       | 31.01.2011 г. |

|                |               | показания  | 00032 |               |

|                |               |            |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

Количество потреблённой питьевой воды в соответствии с показанием прибора учёта за 30,4 дней:

(00032 - 00026) = 6,0 куб. м

Начисление платежей за услуги питьевого водоснабжения на 2-х человек:

2 руб 23 коп х 6,0 куб. м = 13 руб 38 коп

ПРИМЕР N 2

Прописано 2 человека, в т.ч. - 1человек имеет 50 %-ный льготный тариф.

Социальная норма водопотребления для одного человека, имеющий льготный тариф - 195 л/сутки.

Тариф за водопотребление - 2 руб 23 коп/куб. м

-----------------------------------------------------------------------

|  ПОКАЗАНИЯ     |               | предыдущие | 00026 | 01.01.2011 г. |

|                | питьевое      |  показания |       |               |

| ПРИБОРОВ УЧЕТА | водоснабжение |------------|-------|---------------|

|                |               | настоящие  |       | 31.01.2011 г. |

|                |               | показания  | 00037 |               |

|                |               |            |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

Социальная норма водопотребления на 30,4 дней в обычном году на одного человека, имеющий льготный тариф:

0,195 куб. м  х 30,4 дней х 1 чел.= 5,93 куб. м

Количество потреблённой питьевой воды в соответствии с показанием

прибора учёта за 30,4 дней:

(00037 - 00026) = 11,0 куб. м

Фактическое потребление воды одним человеком за 30,4 дней:

11 куб. м : 2 чел.=5,5 куб. м

Начисление платежей на одного человека по льготному 50 % тарифу:

2 руб 23 коп х 0,5 х 5,5 куб. м  = 6 руб 13 коп

Начисление платежей на одного человека,  не имеющего льгот:

5,5 куб. м x 2 руб 23 коп = 12 руб 27 коп

Начисление платежей на двух  человек:

6 руб 13 коп. + 12 руб 27 коп. = 18 руб 40 коп

ПРИМЕР N 3

Прописано - 2 человека, в т.ч. 1 человек имеет 50 %-ный льготный тариф.

Социальная норма водопотребления для одного человека, имеющий льготный тариф - 195 л/сутки.

Тариф за водопотребление - 2 руб 23 коп/куб. м

-----------------------------------------------------------------------

|  ПОКАЗАНИЯ     |  питьевое     | предыдущие | 00021 | 01.01.2011 г. |

|                | водоснабжение |  показания |       |               |

| ПРИБОРОВ УЧЕТА |               |------------|-------|---------------|

|                |               | настоящие  |       | 31.01.2011 г. |

|                |               | показания  | 00034 |               |

|                |               |            |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

Социальная  норма  водопотребления на 30,4 дней в обычном году на

одного человека, имеющий льготный тариф:

0,195 куб. м х 30,4 дней х 1 чел.= 5,93 куб. м

Количество потреблённой питьевой воды в соответствии с показанием

прибора учёта за 30,4 дней:

(00034 - 00021) = 13 куб. м

Фактическое потребление воды одним человеком за 30,4 дней.

13 куб. м : 2 чел.= 6,5 куб. м

Начисление платежей на одного человека при отсутствии  льгот:

6,5 куб. м х 2 руб 23 коп = 14 руб 50  коп

Начисление платежей на одного человека, имеющего льготы:

(2 руб 23 коп х 5,93 куб. м х 0,5) +  [(6,5 куб. м - 5,93 куб. м)

х 2 руб 23 коп] = 6 руб 61 коп + 1руб 27 коп = 7 руб 88 коп

Итоговое начисление платежей на двух человек:

14 руб 50 коп + 7 руб 88 коп = 22 руб 38 коп

ПРИМЕР N 4

Прописано 100 человек, в т.ч. 10 человек имеет 50 %-ный льготный тариф.

Социальная норма водопотребления для одного человека, имеющий льготный тариф - 195 л/сутки.

Тариф за водопотребление - 2 руб 23 коп/куб. м

-----------------------------------------------------------------------

|  ПОКАЗАНИЯ     |    питьевое   | предыдущие | 00150 | 01.01.2011 г. |

|                | водоснабжение |  показания |       |               |

| ПРИБОРОВ УЧЕТА |               |------------|-------|---------------|

|                |               | настоящие  |       | 31.01.2011 г. |

|                |               | показания  | 00700 |               |

|                |               |            |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

Социальная  норма  водопотребления на 30,4 дней в обычном году на

1-го человека, имеющий льготный тариф:

0,195 куб. м х 30,4 дней х  1 чел.= 5,93 куб. м

Количество потреблённой питьевой воды в соответствии с показанием

прибора учета за 30,4 дней:

(00700 - 00150)= 550 куб. м

Фактическое потребление воды одним человеком за 30,4 дней:

550 куб. м : 100 человек = 5,5 куб. м

Начисление платежей на 1 -го человека при отсутствии льгот:

2 руб 23 коп х 5,5 куб. м = 12 руб 27 коп

Итоговое  начисление платежей на 90 человек, не имеющих льготы по

оплате за услуги водоснабжения:

12 руб 27 коп х 90 человек = 1104 руб 30 коп

Начисление  платежей на 1 -го человека, имеющего льготы по оплате

за услуги водоснабжения в размере 50 %:

2 руб 23 коп х 0,5  х 5,5 куб. м = 6  руб  13  коп

Итоговое  начисление  платежей  на  10 человек, имеющих льготы по

оплате за услуги водоснабжения в размере 50 %:

6 руб  13  коп  х  10 человек = 61 руб 30 коп

Итоговое начисление платежей на 100 человек:

1104 руб 30 коп + 61 руб 30 коп = 1165 руб 60 коп

ПРИМЕР N 5

Прописано 100 человек, в т.ч. 10 человек имеет 50 %-ный льготный тариф.

Социальная норма водопотребления для одного человека, имеющий льготный тариф - 195 л/сутки.

Тариф за водопотребление - 2 руб 23 коп/куб. м

-----------------------------------------------------------------------

|  ПОКАЗАНИЯ     |               | предыдущие | 00150 | 01.01.2011 г. |

|                | питьевое      |  показания |       |               |

| ПРИБОРОВ УЧЕТА |               |------------|-------|---------------|

|                | водоснабжение | настоящие  |       | 31.01.2011 г. |

|                |               | показания  | 00800 |               |

|                |               |            |       |               |

-----------------------------------------------------------------------

Социальная  норма  водопотребления на 30,4 дней в обычном году на

1-го человека, имеющий льготный тариф:

0,195 куб. м х 30,4 дней х 1 чел.= 5,93 куб. м

Количество потреблённой питьевой воды в соответствии с показанием

прибора учёта за 30,4 дней:

(00800 х 00150 = 650 куб. м

Фактическое потребление воды одним человеком за 30,4 дней.

650 куб. м : 100 человек = 6,5 куб. м

Начисление платежей на одного человека при отсутствии льгот:

2 руб 23 коп х 6,5 куб. м = 14 руб 50 коп

Итоговое  начисление платежей на 90 человек, не имеющих льготы по

оплате за услуги водоснабжения:

14 руб 50 коп х 90 = 1305 руб 00 коп

Начисление платежей на одного человека, имеющего 50 % льготы:

(2 руб 23 коп х 5,93 куб. м х 0,5) +  [(6,5 куб. м - 5,93 куб. м)

х 2 руб 23 коп] = 6 руб 61 коп + 1 руб 27 коп = 7 руб 88 коп

Итоговое  начисление  платежей  на  10 человек, имеющих льготы по

оплате за услуги водоснабжения в размере 50 %:

7 руб 88 коп  х 10 человек = 78 руб 80 коп

Итоговое начисление платежей на 100 человек:

1305 руб 00 коп  + 78 руб 80 коп = 1383 руб 80 коп

Примечание: на 2011 год социальные нормы водоснабжения, учитываемые при предоставлении льгот населению, утверждены Приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 28 января 2011 года N 42 "Об утверждении социальных норм, учитываемых при предоставлении населению Приднестровской Молдавской Республики льгот по оплате коммунальных услуг на 2011 год" (САЗ 11-7). На последующие финансовые годы социальные нормы водоснабжения будут установлены в соответствии с действующим законодательством.

Применение настоящего "Порядка определения расчётов оплаты населения за услуги питьевого водоснабжения по показаниям индивидуальных приборов учёта" обязательно для организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, занимающихся обеспечением потребителей жилищного фонда горячим водоснабжением.